Таблицы для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах. - М.: Государственный комитет  стандартов Совета Министров СССР, 1972. - 364 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Указания к пользованию таблицами	2

Таблица I. Плотность водно-спиртового раствора в зависимости от температуры и относительного содержания спирта (по массе)	9

Таблица II. Плотность водно-спиртового раствора в зависимости от температуры и относительного содержания спирта (по объему) при температуре плюс 20° С	43

Таблица III. Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора	77

Таблица IV. Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показания металлического спиртомера и температуры раствора	77

Таблица V. Множители для определения объема этилового спирта при 20° С, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора, в зависимости от температуры	77

Таблица VI. Объем спирта при 20°С, содержащегося в 1 кг водно-спиртового раствора в зависимости от содержания спирта в растворе (в процентах (по объему) при температуре плюс 20° С)	77

Таблица VII. Разведение этилового спирта до 50%-ной крепости (по объему) при 20°	77

Таблица VIII. Свойства этанола	77

Таблица IX. Плотность этанола при разных температурах	77

Таблица X. Плотность водных растворов этанола при 20 °C	77

Таблица XI. Показатель преломления водных растворов этанола при 20 °C	77

Таблица XII. Поверхностное натяжение этанола	77

Таблица XIII. Температура кипения этанола при давлениях ниже атмосферного	77

Таблица XIV. Величина сжатия объема жидкости при смешении спирта с водой при температуре 20ºс	77

Таблица XV. Потребность в воде для приготовления водно-спиртовой смеси при температуре 20(С (таблица Г.И. Фертмана)	77

Таблица XVI. Содержание спирта в водно-спиртовых смесях по их удельному весу при 20°С	77

# Указания к пользованию таблицами

Таблицами устанавливаются соотношения между плотностью водно-спиртового раствора, его температурой, содержанием в нем спирта и показаниями спиртомеров.

Плотность в таблицах дана в граммах на миллилитр (г/мл).

Если по таблицам необходимо найти плотность, объемное содержание спирта в растворе, содержание спирта по массе и т. д. по температуре, показаниям спиртомеров или другим величинам, значения которых являются промежуточными между указанными в таблицах, следует производить линейное интерполирование. При интерполировании промежуточные вычисления выполняют с числом знаков на один больше, чем приведено в таблицах; окончательный результат вычисления должен быть округлен до количества знаков, данного в таблицах.

Примечание. В указаниях к пользованию таблицами термин «объемное содержание спирта» означает содержание спирта в растворе в процентах по объему при температуре плюс 20°С.

ТАБЛИЦА 1

Таблица 1 выражает зависимость между содержанием спирта в растворе в процентах (по массе), температурой и плотностью водно-спиртового раствора. В первой и последней графах таблицы указаны значения температуры раствора через интервал 1 град в пределах от плюс 40 до минус 25°С. В остальных графах таблицы приведены плотности растворов для соответствующих значений содержания спирта в растворе в процентах (по массе).

Пример 1. Определить плотность водно-спиртового раствора, содержащего 96% спирта (по массе) и находящегося при температуре плюс 17°С.

По табл. 1 на пересечении графы 96% содержания спирта (по массе) и строки плюс 17°С находят, что искомое значение плотности раствора равно 0,80391 г/мл.

Пример 2. Определить плотность водно-спиртового раствора, содержащего 60,53% спирта (по массе) и находящегося при температуре плюс 26,32°С.

Выписывают из таблицы четыре значения плотности для ближайших целых градусов температуры и процентов (по массе) содержания спирта.

Составляют вспомогательную таблицу по приведенной ниже форме, где А - плотность водно-спиртового раствора в г/мл при' температуре 26,32°С, содержащего 61% спирта (по массе); В- то же, но содержащего 60% спирта (по массе); X- искомая плотность в г/мл.

| Температура °С | Содержание спирта в % (по массе) |
| --- | --- |
|  | 61 | 60,53 | 60 |
|  | Плотность воднодпоспиртового раствора в г/мл |
| + 27 | 0,88292 | - | 0,88525 |
| + 26,32 | А | X | В |
| +26 | 0,88375 | - | 0,88608 |

Чтобы найти А, В и А', пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

Подставив найденные значения А я В в первую пропорцию, получают X = 0,88458.

Пример 3. Определить плотность водно-спиртового раствора, содержащего 72,8% спирта по массе и находящегося при температуре минус 15,7°С.

Выписывают из таблицы четыре значения плотности для ближайших целых градусов температуры и процентов (по массе) содержания спирта.

Составляют вспомогательную таблицу по приведенной ниже форме, где А - плотность водно-спиртового раствора (в г/мл) при температуре минус 15,73С, содержащего 73% спирта (по массе); В - то же, но содержащего 72% спирта (по массе); X-искомая плотность (в г/мл).

| Температура в °С | Содержание спирта в % (по массе) |
| --- | --- |
|  | 73 | 72,8 | 72 |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |
| - 16 | 0,8898 | - | 0,8922 |
| - 15,7 | А | X | В |
| - 15 | 0,8890 | - | 0,8914 |

Чтобы найти А, В и X, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

Подставив найденные значения А и В в первую пропорцию, получают X = 0,8900.

Примечание. Для нахождения объемного содержания q спирта в процентах по содержанию спирта Р в процентах (по массе) следует пользоваться формулой

где Q - плотность водно-спиртового раствора (в г/мл) при плюс 20°С, содержащего Р процентов спирта по массе; 0,78927-плотность безводного спирта (в г/мл) при плюс 20°С.

ТАБЛИЦА 2

Таблица 2 выражает зависимость между объемным содержанием спирта в растворе, температурой и плотностью водно-спиртового раствора. В первой и последней графах таблицы указаны значения температуры раствора через интервал 1 град от плюс 40 до минус 25°С. В остальных графах таблицы приведены плотности растворов для соответствующих значений объемного содержания спирта в процентах.

Пример 1. Определить плотность водно-спиртового раствора с объемным содержанием спирта 91%, находящегося при температуре минус 13°С.

По табл. 2 на пересечении графы 91% объемного содержания спирта и строки минус 13°С находят, что искомое значение плотности раствора равно 0,8535 г/мл.

Пример 2. Определить плотность водно-спиртового раствора с объемным содержанием спирта 21,73%, находящегося при температуре плюс 1б,28°С.

Выписывают из таблицы четыре значения плотности для ближайших целых градусов температуры и процентов объемного содержания спирта.

Составляют вспомогательную таблицу по приведенной ниже форме, где А - плотность водно-спиртового раствора (в г/мл), содержащего спирта 22% (по объему) при температуре плюс 16,28°С; В-то же, но содержащего спирта 21% (по объему); X-искомая плотность (в г/мл).

| Температура в °С | Содержание спирта при 20 С в % (по объему) |
| --- | --- |
|  | 22 | 21,73 | 21 |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |
| + 17 | 0,97257 | - | 0,97361 |
| + 16,28 | А | X | В |
| + 16 | 0,97293 | - | 0,97396 |

Чтобы найти А, В и X, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

Подставив найденные значения А и В в первую пропорцию, получают X = 0,97311.

Пример 3. Определить плотность водно-спиртового раствора с объемным содержанием спирта 40,2%, находящегося при температуре минус 7,3°С.

Выписывают из таблицы четыре значения плотности для ближайших целых градусов температуры и процентов объемного содержания спирта.

Составляют вспомогательную таблицу по приведенной ниже форме, где А - плотность водно-спиртового раствора (в г/мл), содержащего спирта 41% (по объему) при температуре минус 7,3°С; В - то же, но содержащего спирта 40% (по объему); X - искомая плотность (в г/мл).

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) |
| --- | --- |
|  | 41 | 40,2 | 40 |
|  | Плотность водно-спиртового раствора и г/мл |
| -8 | 0,9637 | - | 0,9650 |
| -7,3 | А | X | В |
| -7 | 0,9631 | - | 0,9644 |

Чтобы найти А, В и X, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

Подставив найденные значения А и п в первую пропорцию, получают X = 0,9643.

Примечание. Для нахождения содержания спирта Р в процентах (по массе) по объемному содержанию q спирта в процентах следует пользоваться формулой

где q-плотность водно-спиртового раствора в г/мл при плюс 20°С с объемным содержанием q спирта; 0,78927 - плотность безводного спирта в г/мл при плюс 20°С.

ТАБЛИЦА  3

Таблица 3 выражает зависимость между показаниями стеклянного спиртомера, температурой раствора и объемным содержанием спирта. В первой и последней графах таблицы указаны значения температуры через интервал 1 град от плюс 40 до минус 25°С. В остальных графах таблицы приведено объемное содержание спирта для соответствующих показаний стеклянного спиртомера.

Пример 1. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре плюс 5°С показание стеклянного спиртомера 83,5%.

По табл. 3 на пересечении графы 83,5% и строки плюс 5°С находят, что искомое содержание спирта в растворе равно 87,64%.

Пример 2. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре плюс 25,34°С показание стеклянного спиртомера 44,0%.

По таблице находят, что показанию спиртомера 44,0% при температуре плюс 25°С соответствует объемное содержание спирта 42,04%, а при температуре 26°С - объемное содержание спирта 41,64%. Искомое содержание спирта X находят из пропорции:

Пример 3. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре плюс 18°С показание стеклянного спиртомера 94,4%.

По таблице находят, что показанию спиртомера 94,5% при температуре плюс 18°С соответствует объемное содержание спирта, равное 94,93%, а показанию спиртомера 94,0% при той же температуре - объемное содержание спирта, равное 94,44%. Искомое содержание спирта X находят из пропорции:

Пример 4. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре плюс 17,64°С показание стеклянного спиртомера 93,75%.

Выписывают из таблицы четыре значения содержания спирта для ближайших целых градусов температуры и показаний стеклянного спиртомера.

Составляют вспомогательную таблицу по приведенной ниже форме, где А- объемное содержание спирта в растворе, соответствующее показанию спиртомера 94% и температуре плюс 17,64°С; В - то же, но соответствующее показанию спиртомера 93,5% при той же температуре; X-искомое содержание спирта в процентах.

| Температура в °С | Показания стеклянного спиртомера в % |
| --- | --- |
|  | 94,0 | 93,75 | 93,5 |
|  | Содержание спирта при 20*С в % (по объему) |
| + 18 | 94,44 | - | 93,95 |
| + 17,64 | А | X | В |
| + 17 | 94,66 | - | 94,17 |

Чтобы найти А, В и X, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

Подставив найденные значения А и В в первую пропорцию, получают X = 94,27%.

Пример 5. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре минус 10,7°С показание стеклянного спиртомера 54,3%.

Выписывают из таблицы четыре значения содержания спирта для ближайших целых градусов температуры и показаний спиртомера.

Составляют вспомогательную таблицу по приведенной ниже форме, где А - объемное содержание спирта в растворе при температуре раствора минус 10,7°С, соответствующее показанию спиртометра 54 5%- В-то же, по соответствующее показанию спиртомера 54 0%, X- искомое объемное содержание спирта.

| Температура в *С | Показания стеклянного спиртомера в % |
| --- | --- |
|  | 54,5 | 54,3 | 54,0 |
|  | Содержание спирта при 20°С в % по объему |
| -11 | 65,2 | - | 64,7 |
| -10,7 | А | X | В |
| - 10 | 64,8 | - | 61,4 |

Чтобы найти А, В и X, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

Подставив найденные значения А и В в первую пропорцию, получают X = 64,9%.

ТАБЛИЦА 4

Таблица 4 выражает зависимость между показаниями металлического спиртомера, температурой водно-спиртового раствора и объемным содержанием спирта в растворе в процентах. В первой и последней графах таблицы указаны значения температуры рас-гвора через интервал 0,5 град от плюс 40 до минус 25°С. В остальных графах таблицы приведено объемное содержание спирта в процентах для соответствующих показаний металлического спиртомера.

Пример 1. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре минус 15,5°С показание металлического спиртомера 87,2.

По табл. 4 на пересечении графы 87,2 и строки минус 15,5°С находят, что искомое содержание спирта в растворе равно 96,6%.

Пример 2. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре плюс 18,2°С показание металлического спиртомера 92,44.

Выписывают из таблицы четыре значения содержания спирта Для ближайших значений температуры и показаний спиртомера.

Составляют вспомогательную таблицу по приведенной ниже форме, где А- объемное содержание спирта в растворе, соответствующее показанию спиртомера 92,6 при температуре плюс 18,2°С; В - то же, но соответствующее показанию спиртомера 92,4; X- искомое объемное содержание спирта з растворе.

| Температура в "С | Показания металлического спиртомера |
| --- | --- |
|  | 92,6 | 92,44 | 92,4 |
|  | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) |
| + 18,5 | 92,0 | _ | 91,9 |
| + 18,2 | А | X | В |
| + 18 | 92,1 | - | 92,0 |

Чтобы найти А, В и X, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

Подставив найденные значения А и В в первую пропорцию, получают X = 91, 98, после округления X = 92,0.

ТАБЛИЦА 5

Таблица 5 выражает зависимость между объемным содержанием спирта в растворе в процентах, температурой раствора и множителем для определения объема безводного спирта, приведенного к температуре плюс 20°С, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора. В первой и последней графах таблицы указаны значения температуры раствора через интервал 1 град от плюс 40 до минус 25°С. В остальных графах таблицы приведены множители для соответствующего объемного содержания спирта в растворе.

Для вычисления объема безводного спирта при температуре плюс 20°С, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора, необходимо объем водно-спиртового раствора умножить на найденный по таблице множитель.

Пример 1. Определить множитель для нахождения объема этилового спирта при температуре плюс 20°С з водно-спиртовом растворе, если данный раствор находится при температуре плюс 31°С и объемное содержание спирта равно 67%.

По табл. на пересечении графы 67% объемного содержания спирта и строки плюс 31°С находят, что искомый множитель равен.

Пример 2. Определить множитель для нахождения объема безводного спирта при температуре плюс 20°С в водно-спиртовом растворе если данный раствор находится при температуре плюс 17,8°C а объемное содержание спирта равно 85,98%.

Выписывают из таблицы четыре множителя для ближайших целых градусов температуры и процентов объемного содержания

Составляют вспомогательную таблицу, обозначив в ней: А - множитель для определения объема безводного спирта при температуре плюс 20°С, находящегося в растворе при температуре плюс 17,68*С и с объемным содержанием спирта 86%; В- то же, но с объемным содержанием 85%; X - искомый множитель.

| Температура | Содержание спирта при 20"С в |
| --- | --- |
|  | 86 | 85,98 | 85 |
|  | Множители для определения в объеме этилового спирта |
| + 13 | 0,8618 | - | 0,8517 |
| + 17,68 | А | X | В |
| + 17 | 0,8(527 | - | 0,8526 |

Чтобы найти Л, В и X, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

Подставив найденные значения Л и В в первую пропорцию, получают X = 0,8619.

ТАБЛИЦА 6

Таблица 6 выражает зависимость между объемным содержанием спирта в растворе и объемом безводного спирта в литрах при температуре 20°С, приходящегося на 1 кг раствора при взвешивании в воздухе. Табличные данные приведены для значений содержания спирта от 0 до 100%. через 0,1%. Таблица применяется в тех случаях, когда по результатам взвешивания необходимо определить объем безводного спирта в растворе.

При составлении этой таблицы принята во внимание поправка на вес воздуха, вытесненного раствором и гирями. Поэтому при пользовании таблицей никаких поправок на «вес воздуха» вносить не следует.

При составлении таблицы плотность воздуха принята равной 0,0012 г/см3, что соответствует сухому воздуху, имеющему температуру плюс 20°С и давление 760 мм рт. ст. Плотность материала гирь принята равной 8 г/см3. Колебания температуры воздуха от минус 25 до плюс 40*С и атмосферного давления от 720 до 780 мм рт. ст. приводят при пользовании таблицей к погрешности, не превышающей 0,03%. Отклонение плотности материала гирь от принятой (8 г/см3) на 1 г/см3 приводит к погрешности не более 0,002%.

Пример. Определить объем безводного спирта при температуре плюс 20°С в 1 кг водно-спиртового раствора с объемным содержанием спирта 55,9%.

По табл. 6 на пересечении графы 9 и строки 55 находят, что искомый объем безводного спирта при температуре плюс 20*С в 1 кг водно-спиртового раствора равен 0,6096 л.

# Таблица I. Плотность водно-спиртового раствора в зависимости от температуры и относительного содержания спирта (по массе)

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,77203 | 0,77506 | 0,77803 | 0,78096 | 0,78384 | 0,78667 | +40 |
| 39 | 294 | 592 | 891 | 184 | 473 | 757 | 39 |
| 38 | 382 | 679 | 978 | 272 | 561 | 845 | 38 |
| 37 | 471 | 767 | 0,78066 | 359 | 649 | 933 | 37 |
| 36 | 559 | 856 | 154 | 447 | 736 | 0,79020 | 36 |
| 35 | 647 | 944 | 242 | 534 | 823 | 107 | 35 |
| 34 | 734 | 0,78033 | 329 | 621 | 909 | 193 | 34 |
| 33 | 821 | 121 | 417 | 708 | 996 | 280 | 33 |
| 32 | 908 | 208 | 504 | 795 | 0,79033 | 366 | 32 |
| 31 | 994 | 296 | 591 | 883 | 170 | 454 | 31 |
| 30 | 0,78080 | 383 | 679 | 971 | 258 | 541 | 30 |
| 29 | 166 | 469 | 767 | 0,79059 | 347 | 630 | 29 |
| 28 | 250 | 554 | 853 | 147 | 435 | 719 | 28 |
| 27 | 333 | 639 | 939 | 234 | 523 | 807 | 27 |
| 26 | 416 | 724 | 0,79025 | 321 | 611 | 8S5 | 26 |
| 25 | 500 | 809 | 111 | 407 | 698 | 983 | 25 |
| 24 | 585 | 895 | 198 | 494 | 785 | 0,80070 | 24 |
| 23 | 670 | 982 | 285 | 581 | 872 | 158 | 23 |
| 22 | 756 | 0,79068 | 371 | 668 | 959 | 245 | 22 |
| 21 | 842 | 154 | 457 | 754 | 0,80046 | 333 | 21 |
| 20 | 927 | 240 | 543 | 811 | 133 | 420 | 20 |
| 19 | 0,79014 | 326 | 630 | 927 | 219 | 506 | 19 |
| 18 | 100 | 412 | 716 | 0,80013 | 305 | 592 | 18 |
| 17 | 185 | 497 | 802 | 099 | 391 | 678 | 17 |
| 16 | 271 | 583 | 888 | 186 | 478 | 765 | 16 |
| 15 | 356 | 668 | 973 | 272 | 565 | 852 | 15 |
| 14 | 440 | 753 | 0,80059 | 358 | 651 | 938 | 14 |
| 13 | 525 | 839 | 145 | 444 | 737 | 0,81025 | 13 |
| 12 | 610 | 925 | 231 | 530 | 823 | 112 | 12 |
| 11 | 695 | 0,80010 | 316 | 615 | 909 | 198 | 11 |
| 10 | 779 | 094 | 401 | 701 | 995 | 284 | 10 |
| 9 | 864 | 179 | 486 | 786 | 0,81080 | 369 | 9 |
| 8 | 948 | 264 | 571 | 871 | 165 | 454 | 8 |
| +7 | 0,80032 | 0,80346 | 0,80656 | 0,80956 | 0,81250 | 0,81539 | +7 |
| 6 | 116 | 433 | 741 | 0,81041 | 335 | 624 | 6 |
| 5 | 200 | 517 | 825 | 125 | 419 | 708 | 5 |
| 4 | 285 | 601 | 908 | 208 | 502 | 791 | 4 |
| 3 | 369 | 685 | 992 | 291 | 585 | 874 | 3 |
| 2 | 454 | 769 | 0,81076 | 374 | 668 | 957 | 2 |
| 1 | 539 | 853 | 159 | 457 | 751 | 0,82039 | 1 |
| 0 | 623 | 937 | 242 | 540 | 833 | 121 | 0 |
| -1 | 0,8071 | 0,8102 | 0,8132 | 0,8162 | 0,8191 | 0,8220 | -1 |
| 2 | 79 | 11 | ,41 | 71 | 0,8200 | 28 | 2 |
| 3 | 88 | 19 | 49 | 79 | 08 | 37 | 3 |
| 4 | 96 | 28 | 58 | 88 | 17 | 45 | 4 |
| 5 | 0,8105 | 36 | 66 | 96 | 25 | 53 | 5 |
| 6 | 13 | 44 | 74 | 0,8204 | 33 | 61 | 6 |
|  | 22 | 53 | 83 | 13 | 42 | 70 | 7 |
| 8 | 30 | 61 | 91 | 21 | 50 | 78 | 8 |
|  | 39 | 70 | 0,8200 | 30 | 59 | 87 | 9 |
| 10 | 47 | 78 | 08 | 38 | 67 | 95 | 10 |
| 11 | 55 | 86 | 16 | 46 | 75 | 0,8303 | 11 |
| 12 | 63 | 94 | 24 | 54 | 84 | 12 | 12 |
| 13 | 70 | 0,8202 | 33 | 63 | 92 | 20 | 13 |
| 14 | 78 | 10 | 41 | 71 | 0,8300 | 28 | 14 |
| 15 | 86 | 18 | 49 | 79 | 08 | 36 | 15 |
| 16 | 94 | 26 | 57 | 87 | 16 | 44 | 16 |
| 17 | 0,8203 | 34 | 65 | 95 | 24 | 53 | 17 |
| 18 | 11 | 43 | 74 | 0,8304 | 33 | 62 | 18 |
| 19 | 20 | 51 | 82 | 12 | 41 | 701 | 19 |
| 20 | 28 | 59 | 90 | 20 | 49 | 781 | 20 |
| 21 | 36 | 67 | 98 | 28 | 57 | 86 | 21 |
| 22 | 44 | 75 | 0,8306 | 36 | 65 | 94 | 22 |
| 23 | 53 | 84 | 15 | 45 | 74 | 0,8402 | 23 |
| 24 | 61 | 92 | 23 | 53 | 82 | 10 | 24 |
| 25 | 69 | 0,8300 | 31 | 61 | 90 | 18 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| -40 | 0,78947 | 0,79223 | 0,79495 | 0,79764 | 0,80030 | 0,80293 | -40 |
| 39 | 0,79037 | 315 | 587 | 856 | 123 | 386 | 39 |
| 38 | 126 | 404 | 676 | 946 | 213 | 476 | 38 |
| 37 | 214 | 491 | 764 | 0,80034 | 301 | 565 | 37 |
| 36 | 301 | 578 | 851 | 121 | 388 | 652 | 36 |
| 35 | 387 | 664 | 937 | 207 | 474 | 738 | 35 |
| 34 | 473 | 750 | 0,80023 | 293 | 559 | 824 | 34 |
| 33 | 560 | 836 | 109 | 379 | 645 | 910 | 33 |
| 32 | 646 | 922 | 195 | 465 | 732 | 996 | 32 |
| 31 | 733 | 0,80009 | 282 | 552 | 818 | 0,81083 | 31 |
| 30 | 820 | 097 | 369 | 639 | 906 | 170 | 30 |
| 29 | 909 | 185 | 458 | 728 | 996 | 261 | 29 |
| 28 | 998 | 274 | 547 | 818 | 0,81086 | 351 | 28 |
| 27 | 0,80087 | 363 | 637 | 908 | 176 | 441 | 27 |
| 26 | 176 | 453 | 727 | 998 | 266 | 531 | 26 |
| 25 | 264 | 541 | 816 | 0,81088 | 356 | 620 | 25 |
| 24 | 351 | 629 | 904 | 176 | 444 | 709 | 24 |
| 23 | 439 | 717 | 992 | 264 | 532 | 797 | 23 |
| 22 | 527 | 805 | 0,81080 | 352 | 620 | 885 | 22 |
| 21 | 615 | 893 | 168 | 440 | 708 | 973 | 21 |
| 20 | 702 | 980 | 255 | 527 | 795 | 0,82060 | 20 |
| 19 | 788 | 0,81066 | 341 | 613 | 881 | 146 | 19 |
| 18 | 874 | 152 | 427 | 699 | 967 | 232 | 18 |
| 17 | 961 | 239 | 514 | 785 | 0,82053 | 318 | 17 |
| 16 | 0,81048 | 326 | 601 | 872 | 140 | 405 | 16 |
| 15 | 135 | 413 | 688 | 960 | 228 | 493 | 15 |
| 14 | 221 | 500 | 775 | 0,82047 | 315 | 586 | 14 |
| 13 | 308 | 587 | 862 | 134 | 402 | 667 | 13 |
| 12 | 395 | 673 | 948 | 220 | 488 | 753 | 12 |
| 11 | 481 | 759 | 0,82034 | 306 | 574 | 839 | 11 |
| 10 | 567 | 845 | 120 | 392 | 660 | 925 | 10 |
| 9 | 652 | 930 | 205 | 477 | 745 | 0,83010 | 9 |
| 8 | 737 | 0,82015 | 290 | 562 | 830 | 095 | 8 |
| +7 | 0,81822 | 0,82100 | 0,82375 | 0,32647 | 0,82915 | 0,83180 | +7 |
| 6 | 907 | 185 | 460 | 732 | 0,83000 | 265 | 6 |
| 5 | 991 | 269 | 544 | 816 | 084 | 349 | 5 |
| 4 | 0,82074 | 352 | 627 | 899 | 166 | 431 | 4 |
| 3 | 157 | 435 | 710 | 981 | 248 | 513 | 3 |
| 2 | 240 | 518 | 792 | 0,83063 | 330 | 595 | 2 |
| 1 | 322 | 600 | 874 | 145 | 412 | 676 | 1 |
| 0 | 404 | 682 | 956 | 227 | 494 | 758 | 0 |
| -1 | 0,8248 | 0,8216 | 0,8304 | 0,8331 | 0,8357 | 0,8384 | -1 |
| 2 | 56 | 84 | 12 | 39 | 66 | 92 | 2 |
| 3 | 65 | 93 | 21 | 48 | 74 | 0,8401 | 3 |
| 4 | 73 | 0,8301 | 29 | 56 | 83 | 09 | 4 |
| 5 | 81 | 09 | 37 | 64 | 91 | 17 | 5 |
| 6 | 89 | 17 | 45 | 72 | 99 | 25 | 6 |
| 7 | 98 | 26 | 53 | 80 | 0,8407 | 33 | 7 |
| 8 | 0,8306 | 34 | 61 | 88 | 15 | 41 | 8 |
| 9 | 15 | 43 | 70 | 96 | 23 | 49 | 9 |
| 10 | 23 | 51 | 78 | 0,8404 | 31 | 57 | 10 |
| 11 | 31 | 59 | 86 | 13 | 40 | 66 | 11 |
| 12 | 40 | 68 | 95 | 21 | 48 | 74 | 12 |
| 13 | 48 | 76 | 0,8403 | 30 | 57 | 83 | 13 |
| 14 | 56 | 84 | 12 | 38 | 65 | 91 | 14 |
| 15 | 64 | 92 | 20 | 46 | 74 | 0,8500 | 15 |
| 16 | 72 | 0,8400 | 28 | 54 | 82 | 08 | 16 |
| 17 | 81 | 09 | 36 | 62 | 90 | 16 | 17 |
| 18 | 90 | 18 | 45 | 71 | 98 | 25 | 18 |
| 19 | 98 | 26 | 53 | 79 | 0,8506 | 33 | 19 |
| 20 | 0,8406 | 34 | 61 | 87 | 14 | 41 | 20 |
| 21 | 14 | 42 | 69 | 95 | 22 | 49 | 21 |
| 22 | 22 | 50 | 77 | 0,8503 | 30 | 57 | 22 |
| 23 | 30 | 58 | 86 | 12 | 39 | 65 | 23 |
| 24 | 38 | 66 | 94 | 20 | 47 | 73 | 24 |
| 25 | 46 | 74 | 0,8502 | 28 | 55 | 81 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,80553 | 0,80812 | 0,81068 | 0,81323 | 0,81576 | 0,81828 | +40 |
| 39 | 647 | 906 | 162 | 417 | 670 | 921 | 39 |
| 38 | 738 | 996 | 253 | 508 | 760 | 0,82012 | 38 |
| 37 | 826 | 0,81085 | 342 | 597 | 850 | 101 | 37 |
| 36 | 913 | 172 | 429 | 684 | 938 | 190 | 36 |
| 35 | 0,81000 | 259 | 516 | 771 | 0,82025 | 277 | 35 |
| 34 | 085 | 345 | 602 | 858 | 112 | 364 | 34 |
| 33 | 171 | 431 | 688 | 944 | 199 | 452 | 33 |
| 32 | 258 | 518 | 775 | 0,82031 | 286 | 539 | 32 |
| 31 | 345 | 605 | 862 | 119 | 373 | 627 | 31 |
| 30 | 432 | 692 | 950 | 207 | 462 | 715 | 30 |
| 29 | 523 | 783 | 0,82041 | 297 | 552 | 805 | 29 |
| 28 | 613 | 873 | 131 | 387 | 642 | 895 | 28 |
| 27 | 703 | 963 | 221 | 477 | 731 | 984 | 27 |
| 26 | 793 | 0,82053 | 311 | 567 | 821 | 0,83073 | 26 |
| 25 | 882 | 142 | 400 | 656 | 910 | 162 | 25 |
| 24 | 971 | 230 | 488 | 744 | 998 | 250 | 24 |
| 23 | 0,82059 | 318 | 576 | 832 | 0,83086 | 338 | 23 |
| 22 | 147 | 406 | 664 | 920 | 174 | 426 | 22 |
| 21 | 235 | 494 | 752 | 0,83008 | 262 | 514 | 21 |
| 20 | 322 | 581 | 839 | 095 | 349 | 601 | 20 |
| 19 | 408 | 667 | 925 | 181 | 435 | 687 | 19 |
| 18 | 494 | 754 | 0,83012 | 268 | 521 | 773 | 18 |
| 17 | 581 | 841 | 098 | 354 | 607 | 859 | 17 |
| 16 | 668 | 928 | 186 | 441 | 694 | 946 | 16 |
| 15 | 755 | 0,83015 | 273 | 528 | 781 | 0,84033 | 15 |
| 14 | 842 | 102 | 360 | 616 | 869 | 120 | 14 |
| 13 | 929 | 189 | 447 | 702 | 955 | 206 | 13 |
| 12 | 0,83015 | 275 | 533 | 788 | 0,84041 | 292 | 12 |
| 11 | 101 | 361 | 619 | 874 | 127 | 378 | 11 |
| 10 | 187 | 447 | 704 | 959 | 212 | 463 | 10 |
| 9 | 272 | 532 | 789 | 0,84044 | 267 | 548 | 9 |
| 8 | 357 | 617 | 874 | 129 | 381 | 632 | 8 |
| +7 | 0,83442 | 0,83702 | 0,83959 | 0,84213 | 0,84465 | 0,84716 | +7 |
| 6 | 527 | 786 | 0,84043 | 297 | 549 | 800 | 6 |
| 5 | 611 | 870 | 127 | 381 | 633 | 884 | 5 |
| 4 | 693 | 952 | 209 | 463 | 715 | 966 | 4 |
| 3 | 775 | 0,84034 | 291 | 545 | 797 | 0,85048 | 3 |
| 2 | 857 | 116 | 373 | 627 | 879 | 129 | 2 |
| 1 | 938 | 197 | 454 | 708 | 960 | 210 | 1 |
| 0 | 0,84019 | 278 | 535 | 789 | 0,85041 | 291 | 0 |
| -1 | 0,8410 | 0,8436 | 0,8462 | 0,8487 | 0,8512 | 0,8537 | -1 |
| 2 | 18 | 44 | 70 | 95 | 20 | 45 | 2 |
| 3 | 27 | 53 | 78 | 0,8503 | 29 | 54 | 3 |
| 4 | 35 | 61 | 86 | 11 | 37 | 62 | 4 |
| 5 | 43 | 69 | 94 | 19 | 45 | 70 | 5 |
| б | 51 | 77 | 0,8502 | 27 | 53 | 78 | 6 |
| 7 | 59 | 85 | 10 | 35 | 61 | 86 | 7 |
| 8 | 67 | 93 | 19 | 44 | 69 | 93 | 8 |
| 9 | 75 | 0,8501 | 27 | 52 | 77 | 0,8601 | 9 |
| 10 | 83 | 09 | 35 | 60 | 85 | 09 | 10 |
| 11 | 92 | 18 | 43 | 68 | 93 | 17 | 11 |
| 12 | 0,8500 | 26 | 52 | 77 | 0,8602 | 26 | 12 |
| 13 | 09 | 35 | 60 | 85 | 10 | 34 | 13 |
| 14 | 17 | 43 | 69 | 94 | 19 | 43 | 14 |
| 15 | 26 | 52 | 77 | 0,8602 | 27 | 51 | 15 |
| 16 | 34 | 60 | 85 | 10 | 35 | 59 | 16 |
| 17 | 42 | 68 | 93 | 18 | 43 | 67 | 17 |
| 18 | 51 | 76 | 0,8601 | 26 | 51 | 75 | 18 |
| 19 | 59 | 84 | 09 | 34 | 59 | 83 | 19 |
| 20 | 67 | 92 | 17 | 42 | 67 | 92 | 20 |
| 21 | 75 | 0,8600 | 25 | 50 | 75 | 0,8700 | 21 |
| 22 | 83 | 08 | 33 | 58 | 83 | 08 | 22 |
| 23 | 91 | 17 | 42 | 67 | 92 | 16 | 23 |
| 24 | 99 | 25 | 50 | 75 | 0,8700 | 24 | 24 |
| 25 | 0,8607 | 33 | 58 | 83 | 08 | 32 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,82079 | 0,82330 | 0,82580 | 0,82831 | 0,83080 | 0,83327 | +40 |
| 39 | 172 | 422 | 673 | 925 | 174 | 421 | 39 |
| 38 | 262 | 512 | 764 | 0,83016 | 265 | 512 | 38 |
| 37 | 352 | 602 | 854 | 106 | 355 | 601 | 37 |
| 36 | 440 | 690 | 943 | 194 | 442 | 689 | 36 |
| 35 | 528 | 778 | 0,83030 | 281 | 529 | 776 | 35 |
| 34 | 616 | 866 | 117 | 367 | 615 | 862 | 34 |
| 33 | 704 | 954 | 204 | 453 | 701 | 948 | 33 |
| 32 | 791 | 0,83042 | 291 | 539 | 787 | 0,84034 | 32 |
| 31 | 879 | 130 | 379 | 626 | 873 | 120 | 31 |
| 30 | 968 | 218 | 467 | 714 | 961 | 207 | 30 |
| 29 | 0,83057 | 307 | 556 | 804 | 0,84051 | 296 | 29 |
| 28 | 146 | 396 | 645 | 893 | 140 | 385 | 28 |
| 27 | 235 | 485 | 734 | 982 | 228 | 472 | 27 |
| 26 | 324 | 574 | 823 | 0,84070 | 315 | 559 | 26 |
| 25 | 413 | 663 | 911 | 157 | 402 | 646 | 25 |
| 24 | 501 | 751 | 999 | 245 | 490 | 734 | 24 |
| 23 | 589 | 838 | 0,84086 | 332 | 577 | 821 | 23 |
| 22 | 677 | 926 | 173 | 419 | 664 | 908 | 22 |
| 21 | 764 | 0,84013 | 260 | 506 | 751 | 995 | 21 |
| 20 | 851 | 100 | 347 | 593 | 838 | 0,85081 | 20 |
| 19 | 937 | 186 | 434 | 680 | 925 | 168 | 19 |
| 18 | 0,84023 | 272 | 520 | 766 | 0,85011 | 254 | 18 |
| 17 | 109 | 358 | 606 | 852 | 097 | 340 | 17 |
| 16 | 196 | 445 | 692 | 938 | 183 | 426 | 16 |
| 15 | 283 | 531 | 778 | 0,85024 | 269 | 512 | 15 |
| 14 | 369 | 617 | 864 | 110 | 354 | 597 | 14 |
| 13 | 455 | 703 | 950 | 196 | 440 | 682 | 13 |
| 12 | 541 | 789 | 0,85036 | 281 | 525 | 767 | 12 |
| 11 | 627 | 875 | 121 | 366 | 610 | 852 | 11 |
| 10 | 712 | 960 | 206 | 451 | 695 | 937 | 19 |
| 9 | 797 | 0,85045 | 291 | 536 | 779 | 0,86021 | 9 |
| 8 | 881 | 129 | 375 | 620 | 863 | 105 | 8 |
| +7 | 0,84965 | 0,85213 | 0,85459 | 0,85704 | 0,85947 | 0,86188 | +7 |
| 6 | 0,85049 | 297 | 543 | 787 | 0,86030 | 271 | 6 |
| 5 | 133 | 380 | 626 | 870 | ИЗ | 354 | 5 |
| 4 | 215 | 462 | 708 | 952 | 195 | 436 | 4 |
| 3 | 297 | 544 | 790 | 0,86034 | 277 | 518 | 3 |
| 2 | 378 | 625 | 871 | 115 | 358 | 599 | 2 |
| 1 | 459 | 706 | 952 | 196 | 439 | 660 | 1 |
| 0 | 540 | 787 | 0,86033 | 277 | 520 | 761 | 0 |
| -1 | 0,8562 | 0,8587 | 0,8611 | 0,8636 | 0,8660 | 0,8684 | -1 |
| 2 | 70 | 95 | 19 | 44 | 68 | 92 | 2 |
| 3 | 78 | 0,8603 | 27 | 52 | 77 | 0,8701 | 3 |
| 4 | 86 | 11 | 35 | 60 | 85 | 09 | 4 |
| 5 | 94 | 19 | 43 | 68 | 93 | 17 | 5 |
| 6 | 0,8602 | 27 | 51 | 76 | 0,8701 | 25 | 6 |
| 7 | 10 | 35 | 59 | 84 | 09 | 33 | 7 |
| 8 | 18 | 43 | 67 | 91 | 16 | 40 | 8 |
| 9 | 26 | 51 | 75 | 99 | 24 | 48 | 9 |
| 10 | 34 | 59 | 83 | 0,8707 | 32 | 56 | 10 |
| 11 | 42 | 67 | 91 | 15 | 40 | 64 | 11 |
| 12 | 51 | 75 | 99 | 23 | 48 | 72 | 12 |
| 13 | 59 | 84 | 0,8708 | 32 | 57 | 81 | 13 |
| 14 | 68 | 92 | 16 | 40 | 65 | 89 | 14 |
| 15 | 76 | 0,8700 | 24 | 48 | 73 | 97 | 15 |
| 16 | 84 | 08 | 32 | 56 | 81 | 0,8805 | 16 |
| 17 | 92 | 16 | 40 | 64 | 89 | 13 | 17 |
| 18 | 0,8700 | 24 | 48 | 72 | 96 | 20 | 18 |
| 19 | 08 | 32 | 56 | 80 | 0,8804 | 28 | 19 |
| 20 | 16 | 40 | 64 | 88 | 12 | 36 | 20 |
| 21 | 24 | 48 | 72 | 96 | 20 | 44 | 21 |
| 22 | 32 | 57 | 80 | 0,8804 | 28 | 52 | 22 |
| 23 | 41 | 65 | 88 | 12 | 36 | 60 | 23 |
| 24 | 48 | 72 | 96 | 20 | 44 | 62 | 24 |
| 25 | 56 | 80 | 0,8804 | 28 | 52 | 76 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,83573 | 0,83817 | 0,84060 | 0,84303 | 0,84545 | 0,84787 | +40 |
| 39 | 666 | 910 | 152 | 394 | 635 | 877 | 39 |
| 38 | 757 | 0,84001 | 243 | 484 | 725 | 966 | 38 |
| 37 | 846 | 090 | 332 | 573 | 814 | 0,85055 | 37 |
| 36 | 934 | 178 | 420 | 662 | 903 | 143 | 36 |
| 35 | 0,84021 | 265 | 507 | 749 | 991 | 231 | 35 |
| 34 | 107 | 351 | 594 | 836 | 0,85078 | 319 | 34 |
| 33 | 193 | 437 | 681 | 923 | 165 | 406 | 33 |
| 32 | 279 | 523 | 767 | 0,85010 | 252 | 493 | 32 |
| 31 | 365 | 609 | 853 | 096 | 338 | 580 | 31 |
| 30 | 453 | 697 | 940 | 183 | 424 | 666 | 30 |
| 29 | 541 | 785 | 0,85028 | 270 | 511 | 752 | 29 |
| 28 | 629 | 872 | 115 | 357 | 598 | 838 | 28 |
| 27 | 716 | 959 | 202 | 444 | 685 | 925 | 27 |
| 26 | 803 | 0,85046 | 288 | 530 | 771 | 0,86011 | 26 |
| 25 | 890 | 133 | 375 | 616 | 857 | 097 | 25 |
| 24 | 977 | 220 | 462 | 703 | 943 | 183 | 24 |
| 23 | 0,85065 | 307 | 549 | 789 | 0,86029 | 268 | 23 |
| 22 | 152 | 394 | 635 | 875 | 115 | 354 | 22 |
| 21 | 238 | 480 | 721 | 961 | 201 | 440 | 21 |
| 20 | 324 | 566 | 807 | 0,86047 | 286 | 525 | 20 |
| 19 | 411 | 653 | 893 | 133 | 372 | 610 | 19 |
| 18 | 497 | 739 | 979 | 218 | 457 | 695 | 18 |
| 17 | 582 | 824 | 0,86064 | 303 | 542 | 780 | 17 |
| 16 | 668 | 910 | 150 | 389 | 627 | 865 | 16 |
| 15 | 754 | 995 | 235 | 474 | 712 | 950 | 15 |
| 14 | 839 | 0,86080 | 320 | 559 | 797 | 0,87035 | 14 |
| 13 | 924 | 165 | 405 | 644 | 882 | 119 | 13 |
| 12 | 0,86009 | 250 | 490 | 729 | 967 | 204 | 12 |
| 11 | 093 | 334 | 574 | 813 | 0,87051 | 288 | 11 |
| 10 | 178 | 418 | 658 | 897 | 135 | 372 | 10 |
| 9 | 262 | 502 | 742 | 981 | 219 | 455 | 9 |
| 8 | 346 | 586 | 826 | 0,87065 | 302 | 538 | 8 |
| +7 | 0,86429 | 0,86669 | 0,86909 | 0,87148 | 0,87385 | 0,87621 | +7 |
| 6 | 512 | 752 | 992 | 231 | 468 | 704 | 6 |
| 5 | 595 | 835 | 0,87075 | 314 | 551 | 787 | 5 |
| 4 | 677 | 917 | 157 | 395 | 632 | 868 | 4 |
| 3 | 759 | 999 | 238 | 476 | 713 | 949 | 3 |
| 2 | 840 | 0,87080 | 319 | 557 | 794 | 0,88030 | 2 |
| 1 | 921 | 161 | 400 | 638 | 875 | 111 | 1 |
| 0 | 0,87002 | 242 | 481 | 719 | 955 | 191 | 0 |
| -1 | 0,8708 | 0,8732 | 0,8756 | 0,8780 | 0,8804 | 0,8827 | -1 |
| 2 | 16 | 40 | 64 | 88 | 12 | 35 | 2 |
| 3 | 24 | 48 | 72 | 95 | 19 | 42 | 3 |
| 4 | 32 | 56 | 80 | 0,8803 | 27 | 50 | 4 |
| 5 | 40 | 64 | 88 | 11 | 35 | 58 | 5 |
| 6 | 48 | 72 | 96 | 19 | 43 | 66 | 6 |
| 7 | 56 | 80 | 0,8804 | 27 | 51 | 74 | 7 |
| 8 | 63 | 87 | 11 | 35 | 58 | 81 | 8 |
| 9 | 71 | 95 | 19 | 43 | 66 | 89 | 9 |
| 10 | 79 | 0,8803 | 27 | 51 | 74 | 97 | 10 |
| 11 | 87 | 11 | 35 | 59 | 82 | 0,8905 | 11 |
| 12 | 95 | 19 | 43 | 67 | 90 | 13 | 12 |
| 13 | 0,8804 | 27 | 51 | 74 | 98 | 21 | 13 |
| 14 | 12 | 35 | 59 | 82 | 0,8906 | 29 | 14 |
| 15 | 20 | 43 | 67 | 90 | 14 | 37 | 15 |
| 16 | 28 | 51 | 75 | 98 | 22 | 45 | 16 |
| 17 | 36 | 59 | 83 | 0,8906 | 30 | 53 | 17 |
| 18 | 43 | 67 | 91 | 14 | 37 | 60 | 18 |
| 19 | 51 | 75 | 99 | 22 | 45 | 68 | 19 |
| 20 | 59 | 83 | 0,8907 | 30 | 53 | 76 | 20 |
| 21 | 67 | 91 | 15 | 38 | 61 | 84 | 21 |
| 22 | 75 | 99 | 23 | 46 | 69 | 92 | 22 |
| 23 | 84 | 0,8907 | 30 | 53 | 76 | 99 | 23 |
| 24 | 92 | 15 | 38 | 61 | 84 | 0,9007 | 24 |
| 25 | 0,8900 | 23 | 46 | 69 | 92 | 15 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,85027 | 0,85267 | 0,85508 | 0,85748 | 0,85987 | 0,86226 | +40 |
| 39 | 117 | 356 | 596 | 836 | 0,86074 | 313 | 39 |
| 38 | 206 | 445 | 684 | 924 | 162 | 400 | 38 |
| 37 | 294 | 533 | 772 | 0,86012 | 250 | 488 | 37 |
| 36 | 383 | 622 | 861 | 100 | 338 | 576 | 36 |
| 35 | 471 | 710 | 949 | 188 | 426 | 664 | 35 |
| 34 | 559 | 798 | 0,86037 | 276 | 514 | 752 | 34 |
| 33 | 646 | 886 | 125 | 363 | 601 | 839 | 33 |
| 32 | 733 | 973 | 212 | 451 | 688 | 926 | 32 |
| 31 | 820 | 0,86060 | 299 | 538 | 775 | 0,87012 | 31 |
| 30 | 906 | 146 | 385 | 624 | 861 | 098 | 30 |
| 29 | 992 | 231 | 470 | 709 | 947 | 184 | 29 |
| 28 | 0,86078 | 317 | 556 | 794 | 0,87032 | 269 | 28 |
| 27 | 164 | 403 | 641 | 879 | 116 | 353 | 27 |
| 26 | 250 | 489 | 726 | 964 | 200 | 437 | 26 |
| 25 | 336 | 574 | 811 | 0,87049 | 285 | 521 | 25 |
| 24 | 422 | 660 | 897 | 134 | 370 | 606 | 24 |
| 23 | 507 | 745 | 982 | 219 | 455 | 690 | 23 |
| 22 | 592 | 830 | 0,87067 | 303 | 539 | 774 | 22 |
| 21 | 678 | 915 | 152 | 388 | 624 | 859 | 21 |
| 20 | 763 | 0,87000 | 236 | 472 | 708 | 943 | 20 |
| 19 | 847 | 084 | 320 | 556 | 792 | 0,88027 | 19 |
| 18 | 932 | 168 | 404 | 640 | 876 | 111 | 18 |
| 17 | 0,87017 | 253 | 489 | 725 | 960 | 195 | 17 |
| 16 | 102 | 338 | 574 | 810 | 0,88045 | 279 | 16 |
| 15 | 187 | 423 | 659 | 894 | 129 | 363 | 15 |
| 14 | 272 | 508 | 744 | 979 | 213 | 446 | 14 |
| 13 | 356 | 592 | 828 | 0,88063 | 297 | 530 | 13 |
| 12 | 440 | 676 | 911 | 146 | 380 | 613 | 12 |
| 11 | 524 | 760 | 995 | 229 | 463 | 696 | 11 |
| 10 | 608 | 843 | 0,88078 | 312 | 546 | 779 | 10 |
| 9 | 691 | 926 | 161 | 395 | 629 | 861 | 9 |
| 8 | 774 | 0,88009 | 244 | 478 | 711 | 943 | 8 |
| +7 | 0,87867 | 0,88092 | 0,88326 | 0,88560 | 0,88793 | 0,89025 |  |
| 6 | 939 | 174 | 408 | 642 | 875 | 107 | 6 |
| 5 | 0,88022 | 256 | 490 | 724 | 957 | 189 | 5 |
| 4 | 103 | 337 | 571 | 805 | 0,89038 | 270 | 4 |
| 3 | 184 | 418 | 652 | 885 | 118 | 350 | 3 |
| 2 | 265 | 499 | 733 | 966 | 198 | 430 | 2 |
| 1 | 346 | 580 | 814 | 0,89047 | 279 | 510 | 1 |
| 0 | 426 | 660 | 894 | 127 | 359 | 590 | 0 |
| -1 | 0,8851 | 0,8874 | 0,8897 | 0,8921 | 0,8944 | 0,8967 | -1 |
| 2 | 59 | 82 | 0,8905 | 29 | 52 | 75 | 2 |
| 3 | 66 | 90 | 13 | 36 | 59 | 83 | 3 |
| 4 | 74 | 98 | 21 | 44 | 67 | 90 | 4 |
| 5 | 82 | 0,8906 | 29 | 52 | 75 | 93 | 5 |
| 6 | 90 | 14 | 37 | 60 | 83 | 0,9006 | 6 |
| 7 | 98 | 22 | 45 | 68 | 91 | 14 | 7 |
| 8 | 0,8905 | 29 | 52 | 76 | 99 | 22 | 8 |
| 9 | 13 | 37 | 60 | 84 | 0,9007 | 29 | 9 |
| 10 | 21 | 45 | 68 | 92 | 15 | 37 | 10 |
| 11 | 29 | 53 | 76 | 0,9000 | 23 | 45 | 11 |
| 12 | 37 | 61 | 84 | 07 | 30 | 52 | 12 |
| 13 | 44 | 68 | 91 | 15 | 38 | 60 | 13 |
| 14 | 52 | 76 | 99 | 22 | 45 | 67 | 14 |
| 15 | 60 | 84 | 0,9007 | 30 | 53 | 75 | 15 |
| 16 | 68 | 92 | 15 | 38 | 61 | 83 | 16 |
| 17 | 76 | 0,9000 | 22 | 45 | 68 | 90 | 17 |
| 18 | 83 | 07 | 30 | 53 | 76 | 98 | 18 |
| 19 | 91 | 14 | 37 | 60 | 83 | 0,9105 | 19 |
| 20 | 99 | 22 | 45 | 68 | 91 | 13 | 20 |
| 21 | 0,9007 | 30 | 53 | 76 | 99 | 21 | 21 |
| 22 | 15 | 38 | 60 | 83 | 0,9106 | 28 | 22 |
| 23 | 23 | 46 | 68 | 91 | 14 | 36 | 23 |
| 24 | 30 | 53 | 75 | 98 | 21 | 43 | 24 |
| 25 | 38 | 61 | 83 | 0,9106 | 29 | 51 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,86465 | 0,86704 | 0,86942 | 0,87179 | 0,87415 | 0,87651 | +40 |
| 39 | 552 | 790 | 0,87027 | 264 | 500 | 736 | 39 |
| 38 | 639 | 876 | 113 | 350 | 586 | 822 | 38 |
| 37 | 726 | 963 | 200 | 437 | 673 | 908 | 37 |
| 36 | 813 | 0,87050 | 287 | 524 | 759 | 994 | 36 |
| 35 | 901 | 138 | 374 | 610 | 846 | 0,88081 | 35 |
| 34 | 989 | 226 | 462 | 697 | 932 | 167 | 34 |
| 33 | 0,87076 | 312 | 548 | 783 | 0,88018 | 253 | 33 |
| 32 | 163 | 399 | 634 | 870 | 104 | 338 | 32 |
| 31 | 249 | 485 | 720 | 955 | 190 | 423 | 31 |
| 30 | 335 | 571 | 806 | 0,88040 | 275 | 508 | 30 |
| 29 | 421 | 656 | 891 | 125 | 359 | 592 | 29 |
| 28 | 505 | 740 | 975 | 209 | 442 | 675 | 28 |
| 27 | 589 | 824 | 0,88053 | 292 | 525 | 758 | 27 |
| 26 | 672 | 907 | 141 | 375 | 608 | 840 | 26 |
| 25 | 756 | 991 | 225 | 458 | 691 | 923 | 25 |
| 24 | 841 | 0,88075 | 309 | 542 | 775 | 0,89007 | 24 |
| 23 | 925 | 159 | 392 | 625 | 85S | 090 | 23 |
| 22 | 0,88009 | 243 | 476 | 709 | 941 | 173 | 22 |
| 21 | 093 | 327 | 560 | 793 | 0,89025 | 256 | 21 |
| 20 | 177 | 410 | 643 | 876 | 108 | 339 | 20 |
| 19 | 261 | 494 | 727 | 959 | 190 | 421 | 19 |
| 18 | 345 | 578 | 810 | 0,89042 | 273 | 504 | 18 |
| 17 | 429 | 662 | 894 | 125 | 356 | 586 | 17 |
| 16 | 512 | 745 | 977 | 208 | 439 | 669 | 16 |
| 15 | 596 | 828 | 0,89060 | 291 | 522 | 752 | 15 |
| 14 | 679 | 911 | 143 | 374 | 604 | 834 | 14 |
| 13 | 762 | 994 | 226 | 457 | 687 | 916 | 13 |
| 12 | 845 | 0,89077 | 308 | 539 | 769 | 998 | 12 |
| 11 | 928 | 160 | 391 | 621 | 851 | 0,90080 | И |
| 10 | 0,89011 | 242 | 473 | 703 | 932 | 161 | 10 |
| 9 | 093 | 324 | 555 | 785 | 0,90014 | 242 | 9 |
| 8 | 175 | 406 | 637 | 866 | 095 | 323 | 8 |
| +7 | 0,89257 | 0,89488 | 0,89718 | 0,89947 | 0,90176 | 0,90404 | +7 |
| 6 | 338 | 569 | 799 | 0,90028 | 257 | 484 | 6 |
| 5 | 420 | 650 | 880 | 109 | 337 | 564 | 5 |
| 4 | 501 | 731 | 960 | 189 | 417 | 644 | 4 |
| 3 | 581 | 811 | 0,90040 | 269 | 497 | 724 | 3 |
| 2 | 661 | 891 | 120 | 349 | 577 | 804 | 2 |
| 1 | 741 | 971 | 200 | 428 | 656 | 883 | 1 |
| 0 | 821 | 0,90051 | 280 | 508 | 735 | 962 | 0 |
| -1 | 0,8990 | 0,9013 | 0,9036 | 0,9059 | 0,9082 | 0,9104 | -1 |
| 2 | 98 | 21 | 44 | 67 | 90 | 12 | 2 |
| 3 | 0,9006 | 29 | 51 | 74 | 97 | 19 | 3 |
| 4 | 14 | 37 | 59 | 82 | 0,9105 | 27 | 4 |
| 5 | 22 | 45 | 67 | 90 | 13 | 35 | 5 |
| 6 | 30 | 53 | 75 | 98 | 21 | 43 | 6 |
| 7 | 37 | 60 | 83 | 0,9106 | 28 | 50 | 7 |
| 8 | 45 | 68 | 90 | 13 | 36 | 58 | 8 |
| 9 | 52 | 75 | 98 | 21 | 43 | 65 | 9 |
| 10 | 60 | 83 | 0,9106 | 29 | 51 | 73 | 10 |
| 11 | 68 | 91 | 13 | 36 | 58 | 80 | 11 |
| 12 | 75 | 98 | 21 | 44 | 66 | 88 | 12 |
| 13 | 83 | 0,9106 | 28 | 51 | 0,9173 | 95 | 13 |
| 14 | 90 | 13 | 36 | 59 | 81 | 0,9203 | 14 |
| 15 | 98 | 21 | 43 | 66 | 88 | 10 | 15 |
| 16 | 0,9106 | 28 | 51 | 73 | 95 | 17 | 16 |
| 17 | 13 | 36 | 58 | 81 | 0,9203 | 25 | 17 |
| 18 | 21 | 43 | 66 | 88 | 10 | 32 | 18 |
| 19 | 28 | 51 | 73 | 96 | 18 | 40 | 19 |
| 20 | 36 | 58 | 81 | 0,9203 | 25 | 47 | 20 |
| 21 | 43 | 66 | 88 | 10 | 32 | 54 | 21 |
| 22 | 51 | 73 | 96 | 18 | 40 | 62 | 22 |
| 23 | 58 | 81 | 0,9203 | 25 | 47 | 69 | 23 |
| 24 | 66 | 88 | 11 | 33 | 55 | 76 | 24 |
| 25 | 73 | 96 | 18 | 40 | 62 | 84 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,87886 | 0,88121 | 0,88355 | 0,88588 | 0,88821 | 0,89053 | +40 |
| 39 | 972 | 207 | 441 | 674 | 907 | 139 | 39 |
| 38 | 0,88057 | 292 | 526 | 760 | 993 | 225 | 38 |
| 37 | 143 | 378 | 612 | 845 | 0,89078 | 310 | 37 |
| 36 | 229 | 463 | 697 | 930 | 163 | 395 | 36 |
| 35 | 315 | 549 | 782 | 0,89015 | 247 | 479 | ,35 |
| 34 | 401 | 635 | 867 | 100 | 331 | 562 | 34 |
| 33 | 486 | 720 | 952 | 184 | 415 | 646 | 33 |
| 32 | 571 | 804 | 0,89036 | 268 | 498 | 729 | 32 |
| 31 | 656 | 888 | 120 | 351 | 582 | 812 | 31 |
| 30 | 740 | 972 | 204 | 435 | 666 | 895 | 30 |
| 29 | 824 | 0,89056 | 287 | 518 | 748 | 977 | 29 |
| 28 | 907 | 138 | 369 | 600 | 830 | 0,90059 | 28 |
| 27 | 990 | 221 | 452 | 683 | 913 | 142 | 27 |
| 26 | 0,89072 | 303 | 534 | 765 | 995 | 224 | 26 |
| 25 | 155 | 386 | 616 | 847 | 0,90077 | 305 | 25 |
| 24 | 238 | 469 | 699 | 929 | 159 | 387 | 24 |
| 23 | 321 | 552 | 782 | 0,90011 | 241 | 468 | 23 |
| 22 | 404 | 634 | 864 | 093 | 322 | 549 | 22 |
| 21 | 487 | 717 | 946 | 175 | 403 | 630 | 21 |
| 20 | 569 | 799 | 0,90028 | 256 | 484 | 711 | 20 |
| 19 | 651 | 881 | 110 | 338 | 566 | 792 | 19 |
| 18 | 734 | 963 | 192 | 420 | 647 | 873 | 18 |
| 17 | 816 | 0,90045 | 274 | 502 | 728 | 953 | 17 |
| 16 | 899 | 128 | 356 | 583 | 809 | 0,91034 | 16 |
| 15 | 981 | 210 | 438 | 664 | 889 | 114 | 15 |
| 14 | 0,90063 | 292 | 520 | 746 | 971 | 195 | 14 |
| 13 | 145 | 374 | 601 | 827 | 0,91052 | 276 | 13 |
| 12 | 227 | 455 | 682 | 908 | 133 | 356 | 12 |
| 11 | 308 | 536 | 763 | 989 | 213 | 436 | 11 |
| 10 | 389 | 617 | 843 | 0,91069 | 293 | 516 | 10 |
| 9 | 470 | 697 | 923 | 149 | 373 | 596 | 9 |
| 8 | 551 | 778 | 0,91004 | 229 | 453 | 675 | 8 |
| +7 | 0,90631 | 0,90858 | 0,91084 | 0,91309 | 0,91532 | 0,91754 | +7 |
| 6 | 712 | 938 | !64 | 389 | 612 | 833 | 6 |
| 5 | 791 | 0,91017 | 243 | 468 | 691 | 912 | 5 |
| 4 | 871 | 096 | 322 | 546 | 768 | 989 | 4 |
| 3 | 950 | 175 | 400 | 624 | 846 | 0,92066 | 3 |
| 2 | 0,91029 | 254 | 478 | 701 | 923 | 143 | 2 |
| 1 | 108 | 332 | 556 | 779 | 0,92000 | 220 | 1 |
| 0 | 187 | 411 | 634 | 856 | 077 | 296 | 0 |
| -1 | 0,9127 | 0,9149 | 0,9171 | 0,9194 | 0,9216 | 0,9238 | -1 |
| 2 | 35 | 57 | 79 | 0,9201 | 23 | 45 | 2 |
| 3 | 42 | 64 | 86 | 09 | 31 | 53 | 3 |
| 4 | 50 | 72 | 94 | 16 | 38 | 60 | 4 |
| 5 | 58 | 80 | 0,9202 | 24 | 46 | 68 | 5 |
| 6 | 66 | 88 | 10 | 31 | 53 | 75 | 6 |
| 7 | 73 | 95 | 17 | 39 | 61 | 82 | 7 |
| 8 | 81 | 0,9203 | 25 | 46 | 68 | 90 | 8 |
| 9 | 88 | 10 | 32 | 54 | 75 | 97 | 9 |
| 10 | 96 | 18 | 40 | 61 | 82 | 0,9304 | 10 |
| 11 | 0,9203 | 25 | 47 | 68 | 90 | 11 | 11 |
| 12 | 11 | 33 | 54 | 76 | 97 | 19 | 12 |
| 13 | 18 | 40 | 62 | 83 | 0,9305 | 26 | 13 |
| 14 | 26 | 48 | 69 | 91 | 12 | 34 | 14 |
| 15 | 33 | 55 | 76 | 98 | 19 | 41 | 15 |
| 16 | 40 | 62 | 83 | 0,9305 | 26 | 48 | 16 |
| 17 | 48 | 70 | 91 | 12 | 34 | 55 | 17 |
| 18 | 55 | 77 | 98 | 20 | 41 | 63 | 18 |
| 19 | 63 | 84 | 0,9305 | 27 | 49 | 70 | 19 |
| 20 | 70 | 92 | 13 | 34 | 56 | 77 | 20 |
| 21 | 77 | 99 | 20 | 41 | 63 | 84 | 21 |
| 22 | 84 | 0,9306 | 28 | 49 | 70 | 91 | 22 |
| 23 | 92 | 14 | 35 | 56 | 78 | 99 | 23 |
| 24 | 99 | 21 | 42 | 64 | 85 | 0,9406 | 24 |
| 25 | 0,9306 | 28 | 50 | 71 | 92 | 13 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,89285 | 0,89516 | 0,89748 | 0,89977 | 0,90204 | 0,90429 | +40 |
| 39 | 372 | 603 | 836 | 0,90059 | 286 | 511 | 39 |
| 38 | 458 | 689 | 922 | 144 | 368 | 593 | 33 |
| 37 | 542 | 774 | 0,90006 | 228 | 451 | 676 | 37 |
| 36 | 627 | 858 | 089 | 311 | 534 | 758 | 36 |
| -35 | 710 | 941 | 172 | 394 | 617 | 841 | 35 |
| 34 | 793 | 0,90024 | 254 | 477 | 700 | 924 | 34 |
| 33 | 876 | 106 | 335 | 559 | 782 | 0,91006 | 33 |
| 32 | 958 | 188 | 416 | 641 | 865 | 088 | 32 |
| 31 | 0,90040 | 269 | 497 | 722 | 946 | 169 | 31 |
| 30 | 123 | 350 | 577 | 802 | 0,91026 | 249 | 30 |
| 29 | 205 | 431 | 657 | 882 | 106 | 329 | 29 |
| 28 | 287 | 513 | 738 | 962 | 186 | 409 | 23 |
| 27 | 369 | 595 | 819 | 0,91043 | 266 | 488 | 27 |
| 26 | 451 | 676 | 900 | 124 | 346 | 567 | 26 |
| 25 | 532 | 757 | 981 | 204 | 426 | 646 | 25 |
| 24 | 613 | 838 | 0,91062 | 285 | 506 | 726 | 24 |
| 23 | 694 | 919 | 143 | 365 | 586 | 806 | 23 |
| 22 | 775 | 0,91000 | 223 | 445 | 666 | 885 | 22 |
| 21 | 856 | 080 | 303 | 525 | 745 | 964 | 21 |
| 20 | 936 | 160 | 382 | 604 | 824 | 0,92043 | 20 |
| 19 | 0,91017 | 240 | 462 | 684 | 904 | 122 | 19 |
| 18 | 098 | 320 | 542 | 764 | 983 | 201 | 18 |
| 17 | 177 | 400 | 622 | 843 | 0,92062 | 280 | 17 |
| 16 | 258 | 480 | 702 | 922 | 141 | 358 | 16 |
| 15 | 338 | 560 | 781 | 0,92001 | 220 | 437 | 15 |
| 14 | 418 | 640 | 861 | 081 | 299 | 515 | 14 |
| 13 | 499 | 720 | 940 | 159 | 377 | 593 | 13 |
| 12 | 579 | 800 | 0,92019 | 238 | 455 | 670 | 12 |
| 31 | 658 | 879 | 098 | 316 | 533 | 747 | 11 |
| 10 | 738 | 958 | 177 | 394 | 610 | 824 | 10 |
| 9 | 817 | 0,92037 | 256 | 472 | 688 | 901 | 9 |
| 18 | 896 | 115 | 333 | 549 | 764 | 977 | 8 |
| +7 | 0,91975 | 0,92194 | 0,92411 | 0,92626 | 0,92840 | 0,93052 | +7 |
| 6 | 0,92053 | 271 | 488 | 703 | 916 | 128 | 6 |
| 5 | 131 | 349 | 565 | 779 | 992 | 203 | 5 |
| 4 | 208 | 425 | 641 | 855 | 0,93067 | 277 | 4 |
| 3 | 284 | 501 | 717 | 931 | 142 | 351 | 3 |
| 2 | 361 | 577 | 792 | 0,93005 | 216 | 425 | 2 |
| 1 | 437 | 653 | 867 | 080 | 290 | 498 | 1 |
| 0 | 513 | 728 | 942 | 154 | 364 | 571 | 0 |
| -1 | 0,9259 | 0,9280 | 0,9301 | 0,9322 | 0,9343 | 0,9364 | -1 |
| 2 | 67 | 88 | 09 | 30 | 51 | 71 | 2 |
| 3 | 74 | 95 | 16 | 37 | 58 | 79 | 3 |
| 4 | 82 | 0,9303 | 24 | 45 | 66 | 86 | 4 |
| 5 | 90 | 11 | 31 | 52 | 73 | 93 | 5 |
| 6 | 97 | 18 | 39 | 59 | 80 | 0,9400 | 6 |
| 7 | 0,9304 | 25 | 46 | 67 | 87 | 07 | 7 |
| 8 | 12 | 33 | 54 | 74 | 95 | 15 | 8 |
| 9 | 19 | 40 | 61 | 82 | 0,9402 | 22 | 9 |
| 10 | 26 | 47 | 68 | 89 | 09 | 29 | 10 |
| 11 | 33 | 55 | 76 | 96 | 16 | 36 | 11 |
| 12 | 40 | 62 | 83 | 0,9403 | 23 | 43 | 12 |
| 13 | 48 | 69 | 90 | 10 | 30 | 50 | 13 |
| 14 | 55 | 76 | 97 | 17 | 37 | 57 | 14 |
| 15 | 62 | 83 | 0,9404 | 24 | 44 | 64 | 15 |
| 16 | 69 | 90 | 11 | 31 | 51 | 71 | 16 |
| 17 | 76 | 97 | 18 | 38 | 58 | 78 | 17 |
| 18 | 84 | 0,9405 | 26 | 46 | 66 | 85 | 18 |
| 19 | 91 | 13 | 33 | 53 | 73 | 92 | 19 |
| 20 | 98 | 20 | 40 | 60 | 80 | 99 | 20 |
| 21 | 0,9405 | 27 | 47 | 67 | 87 | 0,9506 | 21 |
| 22 | 13 | 34 | 54 | 74 | 94 | 13 | 22 |
| 23 | 20 | 41 | 61 | 81 | 0,9501 | 20 | 23 |
| 24 | 27 | 48 | 68 | 88 | 08 | 27 | 24 |
| 25 | 34 | 55 | 75 | 95 | 15 | 34 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,90662 | 0,90881 | 0,91105 | 0,91328 | 0,91550 | 0,91770 | +40 |
| 39 | 742 | 962 | 185 | 409 | 631 | 852 | 39 |
| 38 | 823 | 0,91043 | 266 | 489 | 712 | 932 | 38 |
| 37 | 904 | 124 | 347 | 570 | 792 | 0,92012 | 37 |
| 36 | 985 | 206 | 428 | 651 | 872 | 091 | 36 |
| 35 | 0,91067 | 288 | 510 | 731 | 951 | 169 | 35 |
| 34 | 148 | 369 | 590 | 810 | 0,92030 | 247 | 34 |
| 33 | 229 | 450 | 671 | 890 | 108 | 324 | 33 |
| 32 | 310 | 531 | 752 | 970 | 186 | 401 | 32 |
| 31 | 391 | 611 | 832 | 0,92048 | 264 | 478 | 31 |
| 30 | 470 | 690 | 910 | 127 | 341 | 554 | 30 |
| 29 | 550 | 770 | 988 | 204 | 418 | 630 | 29 |
| 28 | 630 | 849 | 0,92066 | 281 | 495 | 707 | 28 |
| 27 | 708 | 927 | 144 | 359 | 571 | 782 | 27 |
| 26 | 787 | 0,92005 | 221 | 436 | 647 | 858 | 26 |
| 25 | 866 | 083 | 299 | 513 | 724 | 934 | 25 |
| 24 | 945 | 162 | 378 | 591 | 801 | 0,93011 | 24 |
| 23 | 0,92024 | 241 | 456 | 668 | 878 | 087 | 23 |
| 22 | 103 | 319 | 533 | 745 | 955 | 163 | 22 |
| 21 | 181 | 397 | 611 | 823 | 0,93032 | 239 | 21 |
| 20 | 260 | 475 | 688 | 899 | 108 | 315 | 20 |
| 19 | 339 | 553 | 765 | 976 | 185 | 391 | 19 |
| 18 | 417 | 630 | 842 | 0,93053 | 261 | 467 | 18 |
| 17 | 495 | 708 | 919 | 129 | 337 | 542 | 17 |
| 16 | 573 | 785 | 996 | 205 | 412 | 616 | 16 |
| 15 | 651 | 863 | 0,93073 | 281 | 487 | 690 | 15 |
| 14 | 729 | 940 | 150 | 357 | 562 | 764 | 14 |
| 13 | 806 | 0,93017 | 226 | 433 | 637 | 837 | 13 |
| 12 | 883 | 093 | 302 | 508 | 711 | 910 | 12 |
| 11 | 960 | 169 | 376 | 581 | 783 | 982 | 11 |
| 10 | 0,93036 | 245 | 451 | 655 | 856 | 0,94054 | 10 |
| 9 | 112 | 320 | 525 | 728 | 928 | 125 | 9 |
| 8 | 187 | 395 | 599 | 801 | 0,94000 | 196 | 8 |
| +7 | 0,93262 | 0,93469 | 0,93673 | 0,93374 | 0,94072 | 0,94267 | +7 |
| 6 | 337 | 543 | 746 | 946 | 143 | 337 | 6 |
| 5 | 412 | 617 | 819 | 0,94018 | 214 | 407 | 5 |
| 4 | 485 | 690 | 891 | 089 | 284 | 476 | 4 |
| 3 | 558 | 762 | 962 | 159 | 353 | 544 | 3 |
| 2 | 631 | 834 | 0,94033 | 229 | 422 | 612 | 2 |
| 1 | 703 | 905 | 104 | 299 | 491 | 680 | 1 |
| 0 | 775 | 976 | 174 | 369 | 560 | 748 | 0 |
| -1 | 0,9335 | 0,9405 | 0,9424 | 0,9444 | 0,9463 | 0,9482 | -1 |
| 2 | 92 | 12 | 31 | 50 | 69 | 88 | 2 |
| 3 | 99 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 3 |
| 4 | 0,9406 | 26 | 45 | 64 | 82 | 0,9501 | 4 |
| 5 | 13 | 33 | 52 | 71 | 89 | 08 | 5 |
| 6 | 20 | 40 | 59 | 78 | 96 | 15 | 6 |
| 7 | 27 | 47 | 66 | 85 | 0,9503 | 21 | 7 |
| 8 | 34 | 54 | 73 | 92 | 10 | 28 | 8 |
| 9 | 41 | 61 | 80 | 99 | 17 | 35 | 9 |
| 10 | 48 | 68 | 87 | 0,9506 | 24 | 42 | 10 |
| 11 | 55 | 75 | 94 | 13 | 31 | 49 | И |
| 12 | 62 | 82 | 0,9501 | 20 | 38 | 56 | 12 |
| 13 | 69 | 88 | 07 | 26 | 45 | 62 | 13 |
| 14 | 76 | 95 | 14 | 33 | 52 | 69 | 14 |
| 15 | 83 | 0,9502 | 21 | 40 | 59 | 76 | 15 |
| 16 | 90 | 09 | 28 | 47 | 65 | 82 | 16 |
| 17 | 97 | 16 | 35 | 54 | 72 | 89 | 17 |
| 18 | 0,9504 | 23 | 42 | 60 | 78 | 95 | 18 |
| 19 | 11 | 30 | 49 | 67 | 85 | 0,9602 | 19 |
| 20 | 18 | 37 | 56 | 74 | 91 | 08 | 20 |
| 21 | 25 | 44 | 63 | 81 | 98 | 15 | 21 |
| 22 | 32 | 51 | 70 | 87 | 0,9604 | 21 | 22 |
| 23 | 39 | 58 | 76 | 94 | 11 | 27 | 23 |
| 24 | 46 | 65 | 83 | 0,9601 | 18 | 34 | 24 |
| 25 | 53 | 72 | 90 | 08 | 25 | 41 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,91989 | 0,92207 | 0,92424 | 0,92633 | 0,92843 | 0,93051 | +40 |
| 39 | 0,92071 | 289 | 506 | 715 | 925 | 132 | 39 |
| 38 | 151 | 362 | 584 | 794 | 0,93004 | 210 | 38 |
| 37 | 230 | 447 | 661 | 871 | 080 | 286 | 37 |
| 36 | 308 | 524 | 737 | 947 | 155 | 360 | 36 |
| 35 | 386 | 600 | 812 | 0,93022 | 229 | 433 | 35 |
| 34 | 462 | 676 | 887 | 096 | 302 | 505 | 34 |
| 33 | 538 | 751 | 961 | 169 | 374 | 577 | 33 |
| 32 | 614 | 826 | 0,93034 | 242 | 446 | 648 | 32 |
| 31 | 690 | 901 | 108 | 315 | 518 | 719 | 3S |
| 30 | 765 | 976 | 183 | 388 | 591 | 791 | 30 |
| 29 | 841 | 0,93051 | 258 | 462 | 664 | 863 | 29 |
| 28 | 917 | 126 | 332 | 536 | 736 | 934 | 28 |
| 27 | 992 | 200 | 406 | 609 | 808 | 0,94005 | 27 |
| 26 | 0,93067 | 274 | 479 | 681 | 880 | 076 | 26 |
| 25 | 142 | 348 | 552 | 753 | 952 | 147 | 25 |
| 24 | 218 | 423 | 626 | 826 | 0,94024 | 218 | 24 |
| 23 | 294 | 498 | 700 | 899 | 095 | 288 | 23 |
| 22 | 369 | 572 | 773 | 971 | 166 | 357 | 22 |
| 21 | 444 | 646 | 845 | 0,94042 | 236 | 426 | 21 |
| 20 | 518 | 719 | 917 | 113 | 306 | 495 | 20 |
| 19 | 594 | 793 | 990 | 185 | 376 | 563 | 19 |
| 18 | 669 | 867 | 0,94063 | 256 | 445 | 631 | 18 |
| 17 | 743 | 940 | 135 | 327 | 515 | 699 | 17 |
| 16 | 816 | 0,94013 | 207 | 397 | 583 | 767 | 16 |
| 15 | 889 | 085 | 278 | 467 | 653 | 835 | 15 |
| 14 | 962 | 157 | 349 | 537 | 721 | 902 | 14 |
| 13 | 0,94034 | 229 | 420 | 606 | 789 | 969 | 13 |
| 12 | 106 | 300 | 490 | 675 | 857 | 0,95035 | 12 |
| 11 | 178 | 371 | 560 | 744 | 924 | 101 | 11 |
| 10 | 249 | 441 | 629 | 812 | 991 | 166 | 10 |
| 9 | 319 | 510 | 697 | 879 | 0,95057 | 231 | 9 |
| 8 | 389 | 579 | 765 | 946 | 123 | 295 | 8 |
| +7 | 0,94469 | 0,94648 | 0,94832 | 0,95012 | 0,95188 | 0,95359 | +7 |
| 6 | 528 | 716 | 899 | 073 | 252 | 422 | 6 |
| 5 | 597 | 784 | 966 | 143 | 316 | 484 | 5 |
| 4 | 665 | 850 | 0,95031 | 207 | 378 | 545 | 4 |
| 3 | 732 | 916 | 095 | 270 | 440 | 606 | 3 |
| 2 | 799 | 981 | 159 | 333 | 501 | 665 | 2 |
| 1 | 866 | 0,95047 | 223 | 395 | 562 | 725 | 1 |
| 0 | 932 | 112 | 287 | 457 | 623 | 7S4 | 0 |
| -1 | 0,9500 | 0,9517 | 0,9535 | 0,9552 | 0,9568 | 0,9584 | -1 |
| 2 | 06 | 24 | 41 | 58 | 74 | 90 | 2 |
| 3 | 13 | 31 | 48 | 64 | 80 | 96 | 3 |
| 4 | 19 | 37 | 54 | 70 | 86 | 0,9602 | 4 |
| 5 | 26 | 43 | 60 | 76 | 92 | 08 | 5 |
| 6 | 33 | 50 | 66 | 82 | 98 | 14 | 6 |
| 7 | 39 | 56 | 73 | 89 | 0,9604 | 20 | 7 |
| 8 | 46 | 63 | 79 | 95 | 10 | 25 | 8 |
| 9 | 52 | 69 | 86 | 0,9602 | 17 | 31 | 9 |
| 10 | 59 | 76 | 92 | 08 | 23 | 37 | 10 |
| 11 | 66 | 82 | 98 | 14 | 29 | 43 | 11 |
| 12 | 73 | 89 | 0,9605 | 20 | 35 | 49 | 12 |
| 13 | 79 | 95 | 11 | 26 | 41 | 55 | 13 |
| 14 | 86 | 0,9602 | 18 | 33 | 47 | 61 | 14 |
| 15 | 93 | 09 | 24 | 39 | 53 | 67 | 15 |
| 16 | 99 | 15 | 30 | 45 | 59 | 73 | 16 |
| 17 | 0,9606 | 22 | 37 | 51 | 65 | 79 | 17 |
| 18 | 12 | 28 | 43 | 58 | 71 | 85 | 18 |
| 19 | 19 | 35 | 50 | 64 | 77 | 90 | 19 |
| 20 | 25 | 41 | 56 | 70 | 83 | 96 | 20 |
| 21 | 31 | 47 | 62 | 76 | 89 | 0,9702 | 21 |
| 22 | 37 | 53 | 68 | 82 | 95 | 07 | 22 |
| 23 | 43 | 59 | 75 | 88 | 0,9701 | 13 | 23 |
| 24 | 50 | 66 | 81 | 94 | 07 | 19 | 24 |
| 25 | 57 | 73 | 87 | 0,9700 | 13 | 25 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 29 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,93257 | 0,93460 | 0,93661 | 0,93860 | 0,94055 | 0,94247 | +40 |
| 39 | 337 | 538 | 738 | 935 | 129 | 319 | 39 |
| 38 | 414 | 614 | 813 | 0,94009 | 202 | 390 | 38 |
| 37 | 489 | 689 | 886 | 081 | 272 | 460 | 37 |
| 36 | 562 | 761 | 958 | 151 | 341 | 528 | 36 |
| 35 | 635 | 833 | 0,94028 | 221 | 409 | 595 | 35 |
| 34 | 706 | 904 | 098 | 289 | 476 | 661 | 34 |
| 33 | 777 | 974 | 166 | 356 | 543 | 727 | 33 |
| 32 | 847 | 0,94043 | 234 | '423 | 609 | 792 | 32 |
| 31 | 917 | 112 | 302 | 490 | 675 | 857 | 31 |
| 30 | 987 | 180 | 370 | 557 | 741 | 921 | 30 |
| 29 | 0,94058 | 250 | 439 | 625 | 807 | 986 | 29 |
| 28 | 128 | 320 | 507 | 692 | 873 | 0,95050 | 28 |
| 27 | 198 | 389 | 575 | 758 | 938 | 114 | 27 |
| 26 | 268 | 457 | 642 | 824 | 0,95003 | 177 | 26 |
| 25 | 338 | 525 | 709 | 890 | 067 | 240 | 25 |
| 24 | 407 | 593 | 776 | 956 | 131 | 302 | 24 |
| 23 | 476 | 661 | 842 | 0,95021 | 194 | 364 | 23 |
| 22 | 544 | 728 | 908 | 085 | 257 | 426 | 22 |
| 21 | 612 | 794 | 973 | 149 | 320 | 487 | 21 |
| 20 | 679 | 860 | 0,95038 | 212 | 382 | 548 | 20 |
| 19 | 746 | 926 | 103 | 276 | 445 | 609 | 19 |
| 18 | 813 | 991 | 167 | 339 | 507 | 670 | 18 |
| 17 | 879 | 0,95056 | 231 | 402 | 568 | 729 | 17 |
| 16 | 925 | 121 | 294 | 463 | 627 | 787 | 16 |
| 15 | 0,95012 | 186 | 357 | 524 | 686 | 844 | 15 |
| 14 | 079 | 251 | 420 | 585 | 745 | 901 | 14 |
| 13 | 144 | 315 | 482 | 645 | 804 | 958 | 13 |
| 12 | 209 | 378 | 543 | 705 | 862 | 0,96014 | 12 |
| 11 | 273 | 441 | 604 | 764 | 920 | 070 | 11 |
| 10 | 337 | 503 | 665 | 823 | 977 | 125 | 10 |
| 9 | 400 | 565 | 726 | 882 | 0,96034 | 180 | 9 |
| 8 | 463 | 626 | 785 | 940 | 090 | 235 | 8 |
| +7 | 0,95525 | 0,95687 | 0,95844 | 0,95998 | 0,96146 | 0,96288 | +7 |
| 6 | 587 | 747 | 903 | 0,96055 | 201 | 341 | 6 |
| 5 | 648 | 807 | 962 | 112 | 256 | 394 | 5 |
| 4 | 708 | 866 | 0,96020 | 168 | 310 | 446 | 4 |
| 3 | 767 | 924 | 077 | 224 | 364 | 498 | 3 |
| 2 | 826 | 982 | 134 | 280 | 417 | 548 | 2 |
| 1 | 884 | 0,96039 | 189 | 334 | 470 | 599 | 1 |
| 0 | 942 | 096 | 245 | 388 | 523 | 650 | 0 |
| -1 | 0,9600 | 0,9615 | 0,9630 | 0,9644 | 0,9657 | 0,9670 | -1 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 49 | 62 | 74 | 2 |
| 3 | 11 | 26 | 41 | 54 | 67 | 79 | 3 |
| 4 | 17 | 32 | 46 | 60 | 72 | 84 | 4 |
| 5 | 23 | 38 | 52 | 65 | 77 | 89 | 5 |
| 6 | 29 | 43 | 57 | 70 | 82 | 93 | 6 |
| 7 | 34 | 49 | 62 | 75 | 87 | 98 | 7 |
| 8 | 40 | 54 | 68 | 80 | 91 | 0,9702 | 8 |
| 9 | 46 | 60 | 73 | 85 | 96 | 07 | 9 |
| 10 | 51 | 65 | 78 | 90 | 0,9701 | 12 | 10 |
| 11 | 57 | 70 | 83 | 95 | 06 | 16 | 11 |
| 12 | 63 | 76 | 88 | 0,9700 | 11 | 21 | 12 |
| 13 | 68 | 81 | 94 | 06 | 16 | 25 | 13 |
| 14 | 74 | 87 | 0,9700 | 11 | 21 | 30 | 14 |
| 15 | 80 | 93 | 05 | 16 | 26 | 35 | 15 |
| 16 | 86 | 9S | 10 | 21 | 31 | 39 | 16 |
| 17 | 91 | 0,9703 | 15 | 26 | 35 | 44 | 17 |
| 18 | 97 | 09 | 21 | 31 | 40 | 48 | 18 |
| 19 | 0,9702 | 14 | 26 | 36 | 45 | 53 | 19 |
| 20 | 08 | 19 | 31 | 41 | 49 | 57 | 20 |
| 21 | 14 | 25 | 36 | 45 | 53 | 61 | 21 |
| 22 | 19 | 30 | 41 | 50 | 58 | 65 | 22 |
| 23 | 24 | 35 | 45 | 55 | 63 | 70 | 23 |
| 24 | 30 | 41 | 50 | 59 | 67 | 74 | 24 |
| 25 | 36 | 46 | 55 | 63 | 71 | 78 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,94437 | 0,94624 | 0,94808 | 0,94990 | 0,95169 | 0,95345 | +40 |
| 39 | 508 | 693 | 876 | 0,95055 | 232 | 408 | 39 |
| 38 | 577 | 761 | 942 | 119 | 294 | 470 | 38 |
| 37 | 645 | 827 | 0,95006 | 183 | 356 | 529 | 37 |
| 36 | 712 | 893 | 070 | 245 | 417 | 588 | 36 |
| 35 | 778 | 958 | 134 | 307 | 478 | 646 | 35 |
| 34 | 843 | 0,95021 | 196 | ,369 | 538 | 703 | 34 |
| 33 | 908 | 084 | 258 | 429 | 597 | 760 | 33 |
| 32 | 972 | 147 | 320 | 489 | 656 | 817 | 32 |
| 31 | 0,95035 | 210 | 381 | 549 | 714 | 874 | 31 |
| 30 | 098 | 272 | 442 | 608 | 770 | 930 | 30 |
| 29 | 162 | 334 | 502 | 666 | 826 | 985 | 29 |
| 28 | 225 | 395 | 561 | 724 | 883 | 0,96040 | 28 |
| 27 | 287 | 456 | 621 | 782 | 939 | 094 | 27 |
| 26 | 349 | 517 | 680 | 839 | 994 | 147 | 26 |
| 25 | 410 | 577 | 739 | 896 | 0,96049 | 200 | 25 |
| 24 | 471 | 636 | 796 | 952 | 103 | 252 | 24 |
| 23 | 532 | 694 | 853 | 0,96007 | 156 | 303 | 23 |
| 22 | 581 | 752 | 909 | 061 | 209 | 354 | 22 |
| 21 | 651 | 810 | 965 | 115 | 261 | 404 | 21 |
| 20 | 710 | 867 | 0,96020 | 168 | 312 | 453 | 20 |
| 19 | 769 | 924 | 075 | 220 | 362 | 501 | 19 |
| 18 | 828 | 981 | 129 | 272 | 412 | 549 | 18 |
| 17 | 885 | 0,96036 | 182 | 323 | 461 | 596 | 17 |
| 16 | 941 | 090 | 234 | 374 | 510 | 643 | 16 |
| 15 | 996 | 144 | 287 | 424 | 558 | 689 | 15 |
| 14 | 0,96051 | 197 | 338 | 474 | 606 | 735 | 14 |
| 13 | 106 | 250 | 388 | 522 | 652 | 779 | 13 |
| 12 | 160 | 302 | 439 | 570 | 698 | 822 | 12 |
| 11 | 214 | 354 | 489 | 618 | 743 | 865 | 11 |
| 10 | 268 | 406 | 539 | 665 | 787 | 907 | 10 |
| 9 | 321 | 458 | 587 | 711 | 831 | 948 | 9 |
| 8 | 374 | 507 | 634 | 756 | 874 | 989 | 8 |
| +7 | 0,96425 | 0,96556 | 0,96681 | 0,96801 | 0,96916 | 0,97028 | +7 |
| 6 | 476 | G05 | 728 | 845 | 957 | 067 | 6 |
| 5 | 527 | 654 | 774 | 888 | 998 | 106 | 5 |
| 4 | 577 | 702 | 819 | 930 | 0,97038 | 144 | 4 |
| 3 | 626 | 748 | 863 | 972 | 077 | 180 | 3 |
| 2 | 674 | 794 | 906 | 0,97013 | 115 | 215 | 9 |
| 1 | 722 | 839 | 949 | 054 | 153 | 250 | 1 |
| 0 | 770 | 884 | 992 | 094 | 191 | 285 | 0 |
| -1 | 0,9681 | 0,9692 | 0,9703 | 0,9713 | 0,9723 | 0,9732 | -1 |
| 2 | 86 | 97 | 07 | 17 | 26 | 35 | 2 |
| 3 | 91 | 0,9701 | 11 | 21 | 30 | 38 | 3 |
| 4 | 95 | 05 | 15 | 24 | 33 | 41 | 4 |
| 5 | 0,9700 | 10 | 19 | 28 | 37 | 45 | 5 |
| 6 | 04 | 14 | 23 | 32 | 40 | 48 | 6 |
| 7 | 08 | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | -7 |
| 8 | 13 | 22 | 30 | 39 | 47 | 54 | 8 |
| 9 | 17 | 26 | 34 | 42 | 50 | 57 | 9 |
| 10 | 21 | 30 | 38 | 46 | 53 | 59 | 10 |
| 11 | 25 | 34 | 42 | 49 | 00 | 61 | 11 |
| 12 | 30 | 38 | 45 | 52 | 58 | 63 | 12 |
| 13 | 34 | 42 | 48 | 54 | 60 | 64 | 13 |
| 14 | 38 | 46 | 52 | 57 | 62 | 66 | 14 |
| 15 | 43 | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 15 |
| 16 | 47 | 54 | 59 | 63 | 67 | 70 | 16 |
| 17 | 51 | 57 | 62 | 66 | 69 | 72 | 17 |
| 18 | 55 | 6, | 66 | 69 | 72 | 74 | 18 |
| 19 | 59 | 64 | 69 | 72 | 74 | 76 | 19 |
| 20 | 63 | 58 | 72 | 75 | 77 | 78 | 20 |
| 21 | 67 | 72 | 75 |  |  |  | 21 |
| 22 | 71 | 75 | 78 |  |  |  | 22 |
| 23 | 75 | 79 | 81 |  |  |  | 23 |
| 24 | 79 | 82 | 84 |  |  |  | 24 |
| 25 | 83 | 86 | 87 |  |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,95517 | 0,95690 | 0,95858 | 0,96023 | 0,96187 | 0,96348 | +40 |
| 39 | 578 | 7491 | 915 | 078 | 240 | 400 | 39 |
| 38 | 637 | 806 | 971 | 132 | 292 | 451 | 38 |
| 37 | 695 | 863 | 0,96026 | 186 | 344 | 502 | 37 |
| 36 | 753 | 920 | 080 | 239 | 396 | 553 | 36 |
| 35 | 810 | 975 | 134 | 291 | 448 | 603 | 35 |
| 34 | 867 | 0,96030 | 187 | 343 | 498 | 652 | 34 |
| 33 | 923 | 084 | 240 | 394 | 548 | 701 | 33 |
| 32 | 979 | 137 | 292 | 445 | 598 | 749 | 32 |
| 31 | 0,96034 | 190 | 344 | 496 | 647 | 797 | 31 |
| 30 | 088 | 242 | 395 | 546 | 696 | 844 | 30 |
| 29 | 141 | 294 | 446 | 596 | 744 | 889 | 29 |
| 28 | 194 | 345 | 495 | 644 | 790 | 934 | 28 |
| 27 | 246 | 396 | 544 | 691 | 835 | 978 | 27 |
| 26 | 298 | 446 | 592 | 737 | 879 | 0,97020 | 26 |
| 25 | 349 | 495 | 640 | 782 | 923 | 062 | 25 |
| 24 | 399 | 543 | 686 | 827 | 966 | 103 | 24 |
| 23 | 448 | 591 | 732 | 871 | 0,97008 | 143 | 23 |
| 22 | 497 | 638 | 777 | 914 | 049 | 183 | 22 |
| 21 | 545 | 684 | 821 | 956 | 089 | 221 | 21 |
| 20 | 592 | 729 | 864 | 997 | 129 | 259 | 20 |
| 19 | 638 | 773 | 906 | 0,97037 | 167 | 296 | 19 |
| 18 | 684 | 816 | 947 | 076 | 204 | 331 | 18 |
| 17 | 729 | 860 | 988 | 115 | 241 | 366 | 17 |
| 16 | 774 | 902 | 0,97028 | 154 | 278 | 400 | 16 |
| 15 | 818 | 944 | 068 | 192 | 313 | 433 | 15 |
| 14 | 861 | 985 | 107 | 228 | 347 | 465 | 14 |
| 13 | 902 | 0,97024 | 144 | 263 | 380 | 496 | 13 |
| 12 | 943 | 063 | 181 | 297 | 412 | 526 | 12 |
| И | 984 | 101 | 217 | 330 | 443 | 555 | 11 |
| 10 | 0,97024 | 139 | 252 | 363 | 473 | 583 | 10 |
| 9 | 063 | 176 | 286 | 395 | 502 | 610 | 9 |
| 8 | 101 | 211 | 319 | 425 | 530 | 635 | 8 |
| +7 | 0,97138 | 0,97246 | 0,97351 | 0,97454 | 0,97557 | 0,97660 | 7 |
| 6 | 174 | 279 | 382 | 483 | 583 | 683 | 6 |
| 5 | 210 | 313 | 413 | 511 | 609 | 707 | 5 |
| 4 | 246 | 345 | 442 | 538 | 633 | 729 | 4 |
| 3 | 280 | 377 | 471 | 564 | 657 | 749 | 3 |
| 2 | 312 | 407 | 499 | 589 | 679 | 768 | 2 |
| 1 | 345 | 437 | 526 | 613 | 700 | 787 | 1 |
| 0 | 377 | 466 | 552 | 636 | 721 | 805 | 0 |
| -1 | 0,9741 | 0,9749 | 0,9757 | 0,9766 | 0,9774 |  | -1 |
| 2 | 44 | 52 | 59 | 67 | 75 |  | 2 |
| 3 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 |  | 3 |
| 4 | 49 | 57 | 64 | 71 | 78 |  | 4 |
| 5 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 |  | 5 |
| 6 | 55 | 61 | 68 | 74 | 8, |  | 6 |
| 7 | 57 | 63 | '0 | 76 | 82 |  |  |
| 8 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 |  | 8 |
| 9 | 63 | 68 | 73 | 79 | 84 |  | 9 |
| 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |  | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,96509 | 0,96669 | 0,96830 | 0,96989 | 0,97152 | 0,97313 | +40 |
| 39 | 560 | 718 | 878 | 0,97036 | 197 | 358 | 39 |
| 38 | 610 | 767 | 926 | 083 | 242 | 402 | 38 |
| 37 | 660 | 816 | 973 | 129 | 287 | 445 | 37 |
| 36 | 709 | 864 | 0,97020 | 174 | 331 | 488 | 36 |
| 35 | 757 | 911 | 065 | 219 | 374 | 529 | 35 |
| 34 | 805 | 958 | 110 | 263 | 416 | 570 | 34 |
| 33 | 852 | 0,97004 | 154 | 305 | 458 | 610 | 33 |
| 32 | 899 | 048 | 197 | 347 | 498 | 649 | 32 |
| 31 | 945 | 092 | 239 | 388 | 537 | 687 | 31 |
| 30 | 990 | 134 | 279 | 426 | 574 | 724 | 30 |
| 29 | 0,97033 | 175 | 318 | 463 | 611 | 760 | 29 |
| 28 | 076 | 216 | 358 | 501 | 648 | 796 | 28 |
| 27 | 118 | 257 | 397 | 539 | 684 | 831 | 27 |
| 26 | 159 | 296 | 435 | 576 | 719 | 864 | 26 |
| 25 | 199 | 335 | 472 | 611 | 753 | 897 | 25 |
| 24 | 238 | 372 | 508 | 646 | 786 | 929 | 24 |
| 23 | 277 | 409 | 543 | 679 | 818 | 960 | 23 |
| 22 | 315 | 445 | 578 | 712 | 850 | 990 | 22 |
| 21 | 351 | 480 | 611 | 744 | 880 | 0,98019 | 21 |
| 20 | 387 | 514 | 643 | 775 | 910 | 047 | 20 |
| 19 | 423 | 548 | 675 | 805 | 939 | 075 | 19 |
| 18 | 457 | 581 | 706 | 835 | 967 | 101 | 18 |
| 17 | 490 | 612 | 736 | 863 | 993 | 126 | 17 |
| 16 | 522 | 641 | 764 | 889 | 0,98017 | 149 | 16 |
| 15 | 551 | 669 | 790 | 914 | 041 | 171 | 15 |
| 14 | 582 | 697 | 816 | 938 | 064 | 192 | 14 |
| 13 | 610 | 724 | 841 | 961 | 085 | 212 | 13 |
| 12 | 638 | 751 | 866 | 984 | 106 | 232 | 12 |
| 11 | 666 | 776 | 889 | 0,98006 | 126 | 250 | 11 |
| 10 | 692 | 800 | 911 | 026 | 145 | 267 | 10 |
| 9 | 716 | 822 | 932 | 046 | 163 | 283 | 9 |
| 8 | 740 | 843 | 951 | 063 | 179 | 298 | 8 |
| +7 | 0,97762 | 0,97863 | 0,97969 | 0,98080 | 0,98194 | 0,98311 | +7 |
| 6 | 783 | 882 | 986 | 095 | 208 | 324 | 6 |
| 5 | 805 | 902 | 0,98003 | 110 | 221 | 335 | 5 |
| 4 | 823 | 919 | 019 | 125 | 233 | 345 | 4 |
| 3 | 840 | 934 | 033 | 136 | 243 | 354 | 3 |
| 2 | 857 | 949 | 045 | 162 | 52 | 361 | 2 |
| 1 | 874 | 963 | 057 | 156 | 260 | 368 | 1 |
| 0 | 889 | 977 | 059 | 166 | 1268 | 374 | 0 |
| -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,97475 | 0,97639 | 0,97804 | 0,97970 | 0,98139 | 0,98311 | +40 |
| 39 | 517 | 682 | 846 | 0,98012 | 180 | 350 | 39 |
| 38 | 559 | 724 | 887 | 052 | 219 | 389 | 38 |
| 37 | 600 | 765 | 928 | 092 | 258 | 427 | 37 |
| 36 | 642 | 805 | 967 | 130 | 296 | 464 | 36 |
| 35 | 682 | 844 | 0,98005 | 167 | 332 | 501 | 35 |
| 34 | 723 | 883 | 042 | 204 | 36,8 | 536 | 34 |
| 33 | 762 | 920 | 079 | 240 | 404 | 571 | 3S |
| 32 | 801 | 957 | 115 | 274 | -138 | 605 | 32 |
| 31 | 839 | 994 | 151 | 309 | 472 | 633 | 31 |
| 30 | 876 | 0,98030 | 187 | 345 | 506 | 670 | 30 |
| 29 | 911 | 065 | 222 | 380 | 539 | 702 | 29 |
| 28 | 946 | 099 | 254 | 412 | 570 | 733 | 28 |
| 27 | 980 | 132 | 286 | 442 | 600 | 762 | 27 |
| 26 | 0,98012 | 163 | 316 | 471 | 628 | 790 | 26 |
| 25 | 044 | 193 | 345 | 499 | 656 | 817 | 25 |
| 24 | 075 | 223 | 373 | 526 | 083 | 843 | 24 |
| 23 | 105 | 252 | 400 | 553 | 709 | 869 | 23 |
| 22 | 134 | 280 | 427 | 579 | 734 | 894 | 22 |
| 21 | 161 | 306 | 453 | 603 | 757 | 916 | 21 |
| 20 | 187 | 331 | 478 | 627 | 780 | 938 | 20 |
| 19 | 213 | 356 | 502 | 650 | 801 | 959 | 19 |
| 18 | 238 | 380 | 525 | 672 | 822 | 979 | 18 |
| 17 | 262 | 402 | 546 | 693 | 843 | 998 | 17 |
| 16 | 284 | 423 | 566 | 712 | 861 | 0,99015 | 16 |
| 15 | 304 | 442 | 584 | 729 | 877 | 032 | 15 |
| 14 | 324 | 461 | 601 | 745 | 893 | 047 | 14 |
| 13 | 343 | 478 | 617 | 760 | 908 | 062 | 13 |
| 12 | 361 | 495 | 633 | 775 | 922 | 076 | 12 |
| 11 | 378 | 510 | 647 | 789 | 935 | 088 | 11 |
| 10 | 393 | 524 | 660 | 801 | 946 | 098 | 10 |
| 9 | 408 | 537 | 672 | 811 | 955 | 106 | 9 |
| 8 | 421 | 549 | 683 | 821 | 964 | 114 | 8 |
| +7 | 0,98433 | 0,98560 | 0,98693 | 0,98830 | 0,98972 | 0,99121 | +7 |
| 6 | 444 | 569 | 701 | 837 | 978 | 127 | 6 |
| 5 | 453 | 577 | 707 | 842 | 983 | 131 | 5 |
| 4 | 462 | 585 | 713 | 846 | 985 | 132 | 4 |
| 3 | 469 | 590 | 717 | 849 | 987 | 133 | 3 |
| 2 | 475 | 594 | 720 | 849 | 986 | 131 | 2 |
| 1 | 480 | 598 | 722 | 850 | 985 | 129 | 1 |
| 0 | 485 | 601 | 723 | 850 | 984 | 127 | 0 |
| -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта в % по массе | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,98485 | 0,98664 | 0,98846 | 0,99032 | 0,99224 | +40 |
| 39 | 524 | 702 | 884 | 071 | 262 | 39 |
| 38 | 563 | 740 | 922 | 108 | 299 | 38 |
| 37 | 600 | 777 | 959 | 144 | 336 | 37 |
| 36 | 637 | 814 | 995 | 180 | 371 | 36 |
| 35 | 673 | 849 | 0,99030 | 215 | 406 | 35 |
| 34 | 708 | 884 | 064 | 249 | 440 | 34 |
| 33 | 742 | 918 | 097 | 282 | 473 | 33 |
| 32 | 776 | 951 | 130 | 315 | 505 | 32 |
| 3! | 808 | 983 | 162 | 347 | 537 | 31 |
| 30 | 840 | 0,99014 | 194 | 379 | 567 | 30 |
| 29 | 871 | 045 | 224 | 409 | 597 | 29 |
| 28 | 901 | 075 | 254 | 438 | 626 | 28 |
| 27 | 930 | 104 | 283 | 467 | 654 | 27 |
| 26 | 957 | 131 | 310 | 494 | 681 | 26 |
| 25 | 984 | 158 | 337 | 520 | 707 | 25 |
| 24 | 0,99010 | 183 | 362 | 545 | 732 | 24 |
| 23 | 035 | 208 | 386 | 569 | 756 | 23 |
| 22 | 059 | 232 | 410 | 593 | 780 | 22 |
| 21 | 081 | 254 | 432 | 615 | 802 | 21 |
| 20 | 103 | 275 | 453 | 636 | 823 | 20 |
| 19 | 124 | 295 | 472 | 655 | 843 | 19 |
| 18 | 143 | 314 | 491 | 674 | 862 | 18 |
| 17 | 161 | 332 | 509 | 692 | 880 | 17 |
| 16 | 178 | 349 | 526 | 709 | 897 | 16 |
| 15 | 195 | 365 | 542 | 725 | 913 | 15 |
| 14 | 210 | 380 | 557 | 740 | 927 | 14 |
| 13 | 224 | 393 | 570 | 753 | 940 | 13 |
| 12 | 237 | 405 | 582 | 765 | 952 | 12 |
| 11 | 248 | 416 | 593 | 776 | 963 | 11 |
| 10 | 258 | 426 | 602 | 785 | 973 | 10 |
| 9 | 266 | 434 | 610 | 792 | 981 | 9 |
| 8 | 273 | 441 | 617 | 799 | 988 | 8 |
| +7 | 0,99280 | 0,99447 | 0,99623 | 0,99805 | 0,99993 | +7 |
| 6 | 285 | 451 | 627 | 809 | 997 | 6 |
| 5 | 288 | 454 | 630 | 812 | 999 | 5 |
| 4 | 289 | 455 | 630 | 812 | 1,00000 | 4 |
| 3 | 289 | 456 | 630 | 811 | 0,99999 | 3 |
| 2 | 287 | 453 | 627 | 808 | 997 | 2 |
| 1 | 284 | 450 | 624 | 805 | 993 | 1 |
| 0 | 281 | 446 | 620 | 801 | 987 | 0 |
| -1 |  |  |  |  |  | -1 |
| 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  |  | 16 |
| 37 |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  | 25 |

# Таблица II. Плотность водно-спиртового раствора в зависимости от температуры и относительного содержания спирта (по объему) при температуре плюс 20° С

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,77204 | 0,77690 | 0,78150 | 0,78582 | 0,78993 | 0,79386 | +40 |
| 39 | 294 | 780 | 238 | 671 | 0,79083 | 477 | 39 |
| 38 | 382 | 867 | 327 | 760 | 172 | 566 | 38 |
| 37 | 471 | 955 | 414 | 847 | 260 | 654 | 37 |
| 36 | 559 | 0,78043 | 502 | 934 | 346 | 740 | 36 |
| 35 | 647 | 131 | 589 | 0,79021 | 433 | 826 | 35 |
| 34 | 734 | 219 | 676 | 108 | 519 | 912 | 34 |
| 33 | 821 | 307 | 763 | 194 | 606 | 998 | 33 |
| 32 | 908 | 394 | 850 | 281 | 692 | 0,80085 | 32 |
| 31 | 994 | 481 | 937 | 368 | 778 | 172 | 31 |
| 30 | 0,78081 | 570 | 0,79026 | 456 | 866 | 260 | 30 |
| 29 | 166 | 657 | 114 | 545 | 954 | 348 | 29 |
| 28 | 250 | 742 | 202 | 633 | 0,80043 | 437 | 28 |
| 27 | 333 | 828 | 289 | 721 | 132 | 526 | 27 |
| 26 | 416 | 915 | 376 | 810 | 222 | 616 | 26 |
| 25 | 500 | 0,79000 | 463 | 898 | 310 | 705 | 25 |
| 24 | 585 | 087 | 550 | 985 | 397 | 793 | 24 |
| 23 | 670 | 173 | 637 | 0,80072 | 485 | 881 | 23 |
| 22 | 756 | 259 | 724 | 159 | 573 | 969 | 22 |
| 21 | 842 | 345 | 810 | 246 | 660 | 0,81057 | 21 |
| 20 | 927 | 431 | 897 | 334 | 748 | 144 | 20 |
| 19 | 0,79014 | 518 | 983 | 420 | 834 | 230 | 19 |
| 18 | 100 | 604 | 0,80069 | 506 | 920 | 316 | 18 |
| 17 | 185 | 689 | 155 | 592 | 0,81007 | 403 | 17 |
| 16 | 271 | 775 | 241 | 679 | 094 | 490 | 16 |
| 15 | 356 | 861 | 327 | 766 | 181 | 578 | 15 |
| 14 | 440 | 946 | 413 | 852 | 267 | 664 | 14 |
| 13 | 525 | 0,80032 | 499 | 939 | 354 | 751 | 13 |
| 12 | 610 | 119 | 586 | 0,81025 | 441 | 837 | !2 |
| И | 695 | 204 | 671 | 111 | 527 | 923 | 11 |
| 10 | 779 | 288 | 757 | 197 | 613 | 0,82009 | 10 |
| 9 | 864 | 373 | 842 | 282 | 698 | 094 | 9 |
| 8 | 948 | 458 | 927 | 367 | 783 | 179 | 8 |
| +7 | 0,80032 | 0,80543 | 0,81012 | 0,81452 | 0,81868 | 0,82264 | +7 |
| 6 | 116 | 628 | 097 | 537 | 953 | 349 | 6 |
| 5 | 200 | 711 | 181 | 621 | 0,82037 | 433 | 5 |
| 4 | 285 | 796 | 264 | 704 | 120 | 516 | 8 |
| 3 | 369 | 880 | 347 | 787 | 203 | 598 | 3 |
| 2 | 454 | 964 | 430 | 870 | 286 | 681 | 2 |
| 1 | 539 | 0,81047 | 513 | 953 | 368 | 763 | 1 |
| 0 | 623 | 130 | 596 | 0,82035 | 450 | 845 | 0 |
| -1 | 0,8071 | 0,8121 | 0,8168 | 0,8212 | 0,8253 | 0,8293 | -1 |
| 2 | 79 | 30 | 76 | 20 | 61 | 0,8301 | 2 |
| 3 | 88 | 38 | 84 | 28 | 70 | 09 | 3 |
| 4 | 96 | 46 | 93 | 37 | 78 | 17 | 4 |
| 5 | 0,8105 | 55 | 0,820 | 45 | 86 | 25 | 5 |
| 6 | 13 | 63 | 110 | 53 | 94 | 34 | 5 |
| 7 | 22 | 72 | 18 | 62 | 0,8303 | 42 | 7 |
| 8 | 30 | 80 | 26 | 70 | 11 | 50 | 8 |
| 9 | 39 | 89 | 35 | 78 | 19 | 58 | 9 |
| 10 | 47 | 97 | 43 | 86 | 27 | 67 | 10 |
| И | 55 | 0,8205 | 51 | 95 | 36 | 75 | 15 |
| 12 | 63 | 13 | 60 | 0,8303 | 44 | 83 | 12 |
| 13 | 71 | 21 | 68 | 11 | 53 | 92 | 13 |
| 14 | 79 | 30 | 76 | 20 | 61 | 0,8400 | 14 |
| 15 | 88 | 38 | 84 | 28 | 69 | 09 | 18 |
| 16 | 96 | 46 | 93 | 36 | 78 | 17 | 16 |
| 17 | 0,8204 | 54 | 0,8301 | 45 | 86 | 25 | 17 |
| 18 | 12 | 62 | 09 | 53 | 94 | 33 | 18 |
| 19 | 20 | 70 | 17 | 61 | 0,8402 | 42 | 19 |
| 20 | 28 | 79 | 25 | 69 | 11 | 50 | 20 |
| 21 | 37 | 87 | 34 | 77 | 19 | 58 | 21 |
| 22 | 45 | 95 | 42 | 85 | 27 | 66 | 22 |
| 23 | 53 | 0,8303 | 50 | 93 | 35 | 74 | 23 |
| 24 | 61 | 11 | 58 | 0,8402 | 43 | 83 | 24 |
| 25 | 69 | 19 | 66 | 10 | 51 | 91 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,79763 | 0,80126 | 0,80479 | 0,80821 | 0,81155 | 0,81481 | +40 |
| 39 | 856 | 220 | 572 | 915 | 248 | 575 | 39 |
| 38 | 945 | 310 | 663 | 0,81006 | 339 | 666 | 38 |
| 37 | 0,80033 | 398 | 751 | 094 | 428 | 755 | 37 |
| 36 | 120 | 485 | 838 | 182 | 516 | 843 | 36 |
| 35 | 206 | 571 | 924 | 268 | 603 | 930 | 35 |
| 34 | 292 | 657 | 0,81010 | 354 | 689 | 0,82017 | 34 |
| 33 | 378 | 743 | 096 | 440 | 775 | 103 | 33 |
| 32 | 464 | 829 | 183 | 527 | 862 | 190 | 32 |
| 31 | 550 | 916 | 270 | 614 | 950 | 278 | 31 |
| 30 | 638 | 0,81004 | 359 | 702 | 0,82038 | 367 | 30 |
| 29 | 727 | 094 | 448 | 792 | 128 | 456 | 29 |
| 28 | 817 | 184 | 538 | 882 | 218 | 546 | 28 |
| 27 | 907 | 274 | 628 | 972 | 308 | 636 | 27 |
| 26 | 997 | 364 | 718 | 0,82062 | 398 | 726 | 26 |
| 25 | 0,81087 | 453 | 807 | 151 | 487 | 815 | 25 |
| 24 | 175 | 541 | 896 | 239 | 575 | 903 | 24 |
| 23 | 263 | 630 | 984 | 327 | 663 | 991 | 23 |
| 22 | 351 | 718 | 0,82072 | 415 | 751 | 0,83079 | 22 |
| 21 | 439 | 805 | 160 | 503 | 839 | 167 | 21 |
| 20 | 526 | 893 | 247 | 590 | 926 | 254 | 20 |
| 19 | 612 | 979 | 334 | 676 | 0,83012 | 340 | 19 |
| 18 | 698 | 0,82065 | 420 | 763 | 099 | 426 | 18 |
| 17 | 784 | 151 | 506 | 849 | 185 | 512 | 17 |
| 16 | 871 | 238 | 593 | 937 | 273 | 599 | 16 |
| 15 | 959 | 325 | 680 | 0,83024 | 360 | 686 | 15 |
| 14 | 0,82046 | 413 | 767 | 111 | 447 | 774 | 14 |
| 13 | 133 | 499 | 854 | 198 | 534 | 860 | 13 |
| 12 | 219 | 586 | 940 | 284 | 620 | 946 | 12 |
| 11 | 305 | 672 | 0,83026 | 370 | 706 | 0,84032 | 11 |
| 10 | 391 | 758 | 112 | 456 | 791 | 117 | 10 |
| 9 | 476 | 843 | 197 | 541 | 876 | 202 | 9 |
| 8 | 561 | 928 | 282 | 626 | 961 | 286 | 8 |
| +7 | 0,82646 | 0,83013 | 0,83367 | 0,83711 | 0,84045 | 0,84370 | +7 |
| 6 | 731 | 098 | 452 | 795 | 129 | 454 | 6 |
| 5 | 815 | 181 | 536 | 879 | 213 | 538 | 5 |
| 4 | 897 | 264 | 618 | 961 | 295 | 620 | 4 |
| 3 | 980 | 346 | 700 | 0,84043 | 377 | 702 | 3 |
| 2 | 0,83062 | 428 | 782 | 125 | 459 | 784 | 2 |
| 1 | 144 | 510 | 863 | 206 | 540 | 865 | 1 |
| 0 | 226 | 592 | 944 | 287 | 621 | 947 | 0 |
| -1 | 0,8330 | 0,8367 | 0,8402 | 0,8436 | 0,8470 | 0,8502 | -1 |
| 2 | 38 | 75 | 10 | 44 | 78 | 11 | 2 |
| 3 | 47 | 83 | 19 | 53 | 86 | 20 | 3 |
| 4 | 55 | 91 | 28 | 61 | 94 | 28 | 4 |
| 5 | 63 | 0,8400 | 36 | 69 | 0,8502 | 36 | 5 |
| 6 | 71 | 08 | 44 | 77 | 10 | 44 | 6 |
| 7 | 80 | 16 | 52 | 85 | 18 | 52 | 7 |
| 8 | 88 | 24 | 60 | 93 | 27 | 60 | 8 |
| 9 | 96 | 32 | 68 | 0,8502 | 36 | 68 | 9 |
| 10 | 0,8404 | 40 | 76 | 10 | 44 | 76 | 10 |
| 11 | 12 | 49 | 84 | 18 | 52 | 84 | 11 |
| 12 | 21 | 57 | 92 | 26 | 60 | 92 | 12 |
| 13 | 29 | 66 | 0,8501 | 35 | 68 | 0,8600 | 13 |
| 14 | 38 | 74 | 10 | 44 | 77 | 09 | 14 |
| 15 | 46 | 83 | 18 | 52 | 86 | 18 | 15 |
| 16 | 55 | 91 | 26 | 60 | 94 | 26 | 16 |
| 17 | 63 | 99 | 34 | 68 | 0,8602 | 34 | 17 |
| 18 | 71 | 0,8507 | 42 | 76 | 10 | 42 | 18 |
| 19 | 79 | 15 | 50 | 84 | 18 | 50 | 19 |
| 20 | 87 | 23 | 59 | 92 | 26 | 58 | 20 |
| 21 | 96 | 32 | 68 | 0,8601 | 34 | 66 | 21 |
| 22 | 0,8504 | 40 | 76 | 09 | 42 | 74 | 22 |
| 23 | 12 | 48 | 84 | 17 | 50 | 82 | 23 |
| 24 | 20 | 56 | 92 | 25 | 58 | 90 | 24 |
| 25 | 28 | 64 | 0,8600 | 33 | 66 | 98 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,81801 | 0,82115 | 0,82425 | 0,82731 | 0,83033 | 0,83328 | +40 |
| 39 | 891 | 208 | 518 | 825 | 127 | 422 | 39 |
| 38 | 985 | 298 | 609 | 915 | 218 | 513 | 38 |
| 37 | 0,82074 | 388 | 697 | 0,83005 | 307 | 602 | 37 |
| 36 | 163 | 476 | 787 | 094 | 395 | 690 | 36 |
| 35 | 250 | 564 | 874 | 180 | 482 | 777 | 35 |
| 34 | 337 | 652 | 961 | 267 | 568 | 863 | 34 |
| 33 | 425 | 740 | 0,83049 | 354 | 654 | 949 | 33 |
| 32 | 512 | 827 | 136 | 440 | 740 | 0,84035 | 32 |
| 31 | 600 | 915 | 224 | 527 | 827 | 122 | 31 |
| 30 | 689 | 0,83004 | 312 | 616 | 915 | 209 | 30 |
| 29 | 778 | 093 | 401 | 705 | 0,84004 | 297 | 29 |
| 28 | 868 | 182 | 490 | 794 | 093 | 386 | 28 |
| 27 | 957 | 271 | 579 | 883 | 181 | 473 | 27 |
| 26 | 0,83046 | 360 | 668 | 971 | 268 | 560 | 26 |
| 25 | 135 | 449 | 757 | 0,84059 | 355 | 647 | 25 |
| 24 | 223 | 537 | 845 | 147 | 443 | 735 | 24 |
| 23 | 311 | 625 | 932 | 234 | 530 | 823 | 23 |
| 22 | 399 | 713 | 0,84020 | 321 | 617 | 909 | 22 |
| 21 | 487 | 800 | 107 | 408 | 704 | 996 | 21 |
| 20 | 574 | 887 | 194 | 495 | 791 | 0,85082 | 20 |
| 19 | 660 | 973 | 280 | 582 | 878 | 169 | 19 |
| 18 | 746 | 0,84059 | 366 | 668 | 964 | 255 | 18 |
| 17 | 832 | 145 | 452 | 754 | 0,85050 | 341 | 17 |
| 16 | 919 | 232 | 539 | 840 | 136 | 427 | 16 |
| 15 | 0,84006 | 319 | 625 | 926 | 222 | 513 | 15 |
| 14 | 093 | 405 | 711 | 0,85012 | 308 | 598 | 14 |
| 13 | 179 | 491 | 797 | 098 | 394 | 683 | 13 |
| 12 | 265 | 577 | 883 | 183 | 479 | 769 | 12 |
| 11 | 351 | 663 | 968 | 268 | 564 | 853 | 11 |
| 10 | 436 | 748 | 0,85053 | 353 | 649 | 939 | 10 |
| 9 | 521 | 833 | 138 | 438 | 733 | 0,86023 | 9 |
| 8 | 605 | 917 | 222 | 522 | 817 | 107 | 8 |
| +7 | 0,84689 | 0,085001 | 0,85306 | 0,85606 | 0,85901 | 0,86189 | +7 |
| 6 | 773 | 085 | 390 | 689 | 984 | 272 | 6 |
| б | 857 | 169 | 473 | 772 | 0,86067 | 355 | 5 |
| 4 | 939 | 251 | 555 | 854 | 149 | 437 | 4 |
| 3 | 0,85021 | 333 | 637 | 936 | 231 | 519 | 3 |
| 2 | 102 | 414 | 718 | 0,86017 | 312 | 600 | 2 |
| 1 | 183 | 495 | 799 | 098 | 393 | 681 | 1 |
| 0 | 264 | 576 | 880 | 179 | 474 | 762 | 0 |
| -1 | 0,8535 | 0,8566 | 0,8596 | 0,8626 | 0,8656 | 0,8685 | -1 |
| 2 | 43 | 74 | 0,8604 | 34 | 64 | 93 | 2 |
| 3 | 51 | 82 | 12 | 42 | 72 | 0,8701 | 3 |
| 4 | 59 | 90 | 21 | 50 | 80 | 09 | 4 |
| 5 | 67 | 98 | 29 | 58 | 88 | 17 | 5 |
| 6 | 75 | 0,8606 | 37 | 66 | 95 | 24 | 6 |
| 7 | 83 | 14 | 44 | 74 | 0,8703 | 32 | 7 |
| 8 | 91 | 22 | 52 | 82 | И | 40 | 8 |
| 9 | 99 | 30 | 60 | 90 | 19 | 48 | 9 |
| 10 | 0,8607 | 38 | 68 | 98 | 27 | 56 | 10 |
| 11 | 16 | 46 | 76 | 0,8706 | 35 | 64 | 11 |
| 12 | 24 | 55 | 85 | 15 | 44 | 73 | 12 |
| 13 | 32 | 63 | 93 | 23 | 52 | 81 | 13 |
| 14 | 41 | 72 | 0,8702 | 31 | 60 | 89 | 14 |
| 15 | 49 | 80 | 10 | 39 | 68 | 97 | 15 |
| 16 | 57 | 88 | 18 | 47 | 76 | 0,8805 | 16 |
| 17 | 65 | 96 | 26 | 55 | 84 | 13 | 17 |
| 18 | 74 | 0,8704 | 34 | 63 | 92 | 21 | 18 |
| 19 | 82 | 12 | 42 | 71 | 0,8800 | 29 | 19 |
| 20 | 90 | 20 | 50 | 79 | 08 | 36 | 20 |
| 21 | 98 | 28 | 58 | 87 | 16 | 44 | 21 |
| 22 | 0,8706 | 36 | 66 | 95 | 24 | 52 | 22 |
| 23 | 14 | 44 | 74 | 0,8803 | 32 | 60 | 23 |
| 24 | 22 | 52 | 82 | 11 | 40 | 68 | 24 |
| 25 | 30 | 60 | 90 | 19 | 48 | 76 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,83618 | 0,83905 | 0,84187 | 0,84465 | 0,84741 | 0,85013 | +40 |
| 39 | 712 | 997 | 278 | 556 | 831 | 103 | 39 |
| 38 | 503 | 0,84088 | 368 | 646 | 921 | 192 | 38 |
| 37 | 892 | 177 | 458 | 735 | 0,85009 | 281 | 37 |
| 36 | 980 | 265 | 546 | 823 | 098 | 369 | 36 |
| 35 | 0,84066 | 352 | 633 | 911 | 186 | 457 | 35 |
| 34 | 153 | 439 | 720 | 998 | 273 | 545 | 34 |
| 33 | 239 | 525 | 807 | 0,85085 | 361 | 633 | ,33 |
| 32 | 325 | 612 | 893 | 172 | 448 | 720 | 32 |
| 31 | 412 | 698 | 980 | 259 | 535 | 806 | 31 |
| 30 | 499 | 785 | 0,85067 | 345 | 621 | 892 | 30 |
| 29 | 587 | 873 | 154 | 432 | 707 | 978 | 29 |
| 28 | 675 | 960 | 241 | 519 | 793 | 0,86064 | 28 |
| 27 | 762 | 0,85047 | 328 | 606 | 880 | 150 | 27 |
| 26 | 849 | 133 | 414 | 692 | 966 | 236 | 26 |
| 25 | 936 | 220 | 500 | 778 | 0,86052 | 322 | 25 |
| 24 | 0,85023 | 307 | 587 | 864 | 138 | 408 | 24 |
| 23 | 110 | 394 | 674 | 950 | 223 | 493 | 23 |
| 22 | 197 | 481 | 760 | 0,86036 | 309 | 579 | 22 |
| 21 | 283 | 567 | 846 | 122 | 395 | 665 | 21 |
| 20 | 369 | 653 | 932 | 207 | 480 | 750 | 20 |
| 19 | 456 | 739 | 0,86018 | 293 | 565 | 834 | 19 |
| 18 | 542 | 825 | 103 | 378 | 650 | 919 | 18 |
| 17 | 627 | 910 | 188 | 463 | 735 | 0,87004 | 17 |
| 16 | 713 | 996 | 274 | 549 | 820 | 089 | 16 |
| 15 | 799 | 0,86082 | 359 | 634 | 905 | 174 | 15 |
| 14 | 884 | 167 | 444 | 719 | 990 | 259 | 14 |
| 13 | 969 | 251 | 529 | 804 | 0,87074 | 343 | 13 |
| 12 | 0,86054 | 336 | 614 | 889 | 159 | 427 | 12 |
| 11 | 138 | 420 | 698 | 973 | 243 | 511 | 11 |
| 10 | 223 | 504 | 782 | 0,87057 | 327 | 595 | 10 |
| 9 | 307 | 588 | 866 | 141 | 411 | 678 | 9 |
| 8 | 391 | 672 | 950 | 224 | 494 | 761 | 8 |
| +7 | 0,86474 | 0,86755 | 0,87033 | 0,87307 | 0,87577 | 0,87844 | +7 |
| 6 | 557 | 838 | 116 | 390 | 660 | 926 | 6 |
| 5 | 640 | 921 | 199 | 473 | 743 | 0,88009 | 5 |
| 4 | 722 | 0,87003 | 281 | 554 | 824 | 090 | 4 |
| 3 | 804 | 085 | 362 | 635 | 905 | 171 | 3 |
| 2 | 885 | 166 | 443 | 716 | 986 | 252 | 2 |
| 1 | 966 | 247 | 524 | 797 | 0,88067 | 333 | 1 |
| 0 | 0,87047 | 328 | 605 | 877 | 147 | 413 | 0 |
| -1 | 0,8713 | 0,8741 | 0,8768 | 0,8796 | 0,8823 | 0,8849 | -1 |
| 2 | 21 | 49 | 76 | 0,8804 | 31 | 57 | 2 |
| 3 | 29 | 57 | 84 | 12 | 38 | 65 | 3 |
| 4 | 37 | 65 | 92 | 20 | 46 | 73 | 4 |
| 5 | 45 | 73 | 0,8800 | 27 | 54 | 81 | 5 |
| 6 | 53 | 81 | 08 | 35 | 62 | 89 | 6 |
| 7 | 60 | 88 | 16 | 43 | 70 | 97 | 7 |
| 8 | 68 | 96 | 24 | 51 | 78 | 0,8904 | 8 |
| 9 | 76 | 0,8804 | 32 | 59 | 86 | 12 | 9 |
| 10 | 84 | 12 | 40 | 67 | 94 | 20 | 10 |
| 11 | 92 | 20 | 48 | 75 | 0,8902 | 28 | 11 |
| 12, | 0,8801 | 28 | 56 | 83 | 09 | 36 | 12 |
| 13 | 09 | 36 | 64 | 91 | 17 | 44 | 13 |
| 14 | 17 | 44 | 72 | 99 | 25 | 51 | 14 |
| 15 | 25 | 52 | 79 | 0,8906 | 33 | 59 | 15 |
| 16 | 33 | 60 | 87 | 14 | 41 | 67 | 16 |
| 17 | 41 | 68 | 95 | 22 | 49 | 75 | 17 |
| 18 | 49 | 76 | 0,8903 | 30 | 56 | 82 | 18 |
| 19 | 57 | 84 | 11 | 38 | 64 | 90 | 19 |
| 20 | 64 | 92 | 19 | 46 | 72 | 98 | 20 |
| 21 | 72 | 0,8900 | 27 | 53 | 80 | 0,9006 | 21 |
| 22 | 80 | 08 | 35 | 61 | 87 | 13 | 22 |
| 23 | 88 | 15 | 42 | 69 | 95 | 21 | 23 |
| 24 | 96 | 23 | 50 | 77 | 0,9003 | 29 | 24 |
| 25 | 0,8904 | 31 | 58 | 84 | 11 | 37 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,85283 | 0,85550 | 0,85814 | 0,86077 | 0,86336 | 0,86593 | +40 |
| 39 | 371 | 637 | 902 | 163 | 423 | 679 | 39 |
| 38 | 460 | 726 | 990 | 251 | 510 | 766 | 38 |
| 37 | 549 | 814 | 0,86078 | 339 | 597 | 853 | 37 |
| 36 | 637 | 902 | 166 | 427 | 685 | 941 | 36 |
| 35 | 725 | 991 | 254 | 515 | 773 | 0,87028 | 35 |
| 34 | 813 | 0,86079 | 342 | 603 | 861 | 116 | 34 |
| 33 | 901 | 167 | 430 | 690 | 948 | 203 | 33 |
| 32 | 988 | 254 | 517 | 777 | 0,87035 | 290 | 32 |
| 31 | 0,86075 | 341 | 604 | 864 | 122 | 376 | 31 |
| 30 | 160 | 427 | 690 | 950 | 208 | 462 | 30 |
| 29 | 246 | 512 | 775 | 0,87035 | 293 | 547 | 29 |
| 28 | 332 | 598 | 860 | 120 | 378 | 631 | 28 |
| 27 | 418 | 683 | 945 | 204 | 462 | 715 | 27 |
| 26 | 504 | 769 | 0,87030 | 288 | 545 | 798 | 26 |
| 25 | 589 | 853 | 114 | 373 | 629 | 832 | 25 |
| 24 | 675 | 939 | 200 | 458 | 714 | 967 | 24 |
| 23 | 760 | 0,87024 | 285 | 543 | 798 | 0,88051 | 23 |
| 22 | 845 | 108 | 369 | 627 | 882 | 135 | 22 |
| 21 | 930 | 193 | 454 | 712 | 967 | 219 | 21 |
| 20 | 0,87015 | 277 | 538 | 796 | 0,88051 | 302 | 20 |
| 19 | 099 | 361 | 622 | 880 | 135 | 386 | 19 |
| 18 | 183 | 445 | 706 | 964 | 219 | 470 | 18 |
| ,17 | 268 | 530 | 791 | 0,88048 | 303 | 554 | 17 |
| 16 | 353 | 615 | 876 | 132 | 386 | 637 | 16 |
| 15 | 438 | 700 | 959 | 216 | 470 | 721 | 15 |
| 14 | 523 | 785 | 0,88044 | 300 | 553 | 804 | 14 |
| 13 | 607 | 869 | 128 | 384 | 637 | 887 | 13 |
| 12 | 691 | 952 | 211 | 467 | 720 | 970 | 12 |
| И | 775 | 0,88036 | 294 | 550 | 803 | 0,89053 | 11 |
| 10 | 858 | 119 | 377 | 633 | 886 | 135 | 10 |
| 9 | 941 | 202 | 460 | 716 | 968 | 217 | 9 |
| 8 | 0,88024 | 285 | 543 | 798 | 0,89050 | 299 | 8 |
| +7 | 0,88107 | 0,88367 | 0,88625 | 0,88880 | 0,89132 | 0,89381 | +7 |
| 6 | 189 | 449 | 707 | 962 | 213 | 462 | 6 |
| 5 | 271 | 531 | 789 | 0,89044 | 295 | 544 | 5 |
| 4 | 352 | 612 | 870 | 125 | 376 | 625 | 4 |
| 3 | 433 | 693 | 950 | 205 | 456 | 705 | 3 |
| 2 | 514 | 774 | 0,89031 | 285 | 536 | 785 | 2 |
| 1 | 595 | 855 | 112 | 365 | 616 | 865 | 1 |
| 0 | 675 | 935 | 192 | 445 | 696 | 945 | 0 |
| -1 | 0,8875 | 0,8901 | 0,8927 | 0,8952 | 0,8977 | 0,9002 | -1 |
| 2 | 83 | 09 | 35 | 60 | 85 | 10 | 2 |
| 3 | 91 | 17 | 43 | 68 | 93 | 18 | 3 |
| 4 | 99 | 25 | 51 | 76 | 0,9001 | 26 | 4 |
| 5 | 0,8907 | 33 | 59 | 84 | 09 | 34 | 5 |
| 6 | 15 | 41 | 66 | 92 | 17 | 41 | 6 |
| 7 | 23 | 49 | 74 | 99 | 24 | 49 | 7 |
| 8 | 30 | 56 | 82 | 0,9007 | 32 | 57 | 8 |
| 9 | 38 | 64 | 90 | 15 | 40 | 65 | 9 |
| 10 | 46 | 72 | 98 | 23 | 48 | 72 | 10 |
| 11 | 54 | 80 | 0,9005 | 30 | 55 | 80 | 11 |
| 12 | 62 | 88 | 13 | 38 | 63 | 87 | 12 |
| 13 | 70 | 95 | 21 | 46 | 71 | 95 | 13 |
| 14 | 77 | 0,9003 | 28 | 53 | 78 | 0,9103 | 14 |
| 15 | 85 | 11 | 36 | 61 | 86 | 10 | 15 |
| 16 | 93 | 18 | 44 | 69 | 93 | 18 | 16 |
| 17 | 0,9001 | 26 | 51 | 76 | 0,9101 | 25 | 17 |
| 18 | 08 | 34 | 59 | 84 | 08 | 33 | 18 |
| 19 | 16 | 41 | 67 | 91 | 16 | 40 | 19 |
| 20 | 24 | 49 | 74 | 99 | 24 | 48 | 20 |
| 21 | 31 | 57 | 82 | 0,9107 | 31 | 55 | 21 |
| 22 | 39 | 65 | 90 | 14 | 39 | 63 | 22 |
| 23 | 47 | 72 | 97 | 22 | 46 | 70 | 23 |
| 24 | 54 | 80 | 0,9105 | 29 | 54 | 78 | 24 |
| 25 | 62 | 87 | 12 | 37 | 61 | 85 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,86848 | 0,87100 | 0,87350 | 0,87598 | 0,87842 | 0,88085 | +40 |
| 39 | 934 | 188 | 437 | 684 | 929 | 172 | 39 |
| 38 | 0,87020 | 275 | 524 | 771 | 0,88016 | 258 | 38 |
| 37 | 107 | 362 | 611 | 857 | 102 | 344 | 37 |
| 36 | 194 | 448 | 697 | 943 | 187 | 429 | 36 |
| 35 | 282 | 534 | 783 | 0,88029 | 273 | 514 | 35 |
| 34 | 369 | 620 | 868 | 114 | 358 | 599 | 34 |
| 33 | 456 | 706 | 954 | 199 | 442 | 684 | 33 |
| 32 | 542 | 791 | 0,88039 | 284 | 527 | 768 | 32 |
| 31 | 628 | 876 | 125 | 369 | 612 | 852 | 31 |
| 30 | 714 | 962 | 210 | 454 | 697 | 937 | 30 |
| 29 | 799 | 0,88048 | 295 | 539 | 781 | 0,89021 | 29 |
| 28 | 883 | 132 | 378 | 622 | 864 | 103 | 28 |
| 27 | 966 | 215 | 461 | 705 | 947 | 186 | 27 |
| 26 | 0,88049 | 298 | 544 | 787 | 0,89029 | 268 | 26 |
| 25 | 132 | 381 | 827 | 870 | 111 | 350 | 25 |
| 24 | 217 | 465 | 711 | 954 | 195 | 434 | 24 |
| 23 | 300 | 548 | 794 | 0,89037 | 278 | 517 | 23 |
| 22 | 384 | 632 | 877 | 120 | 361 | 599 | 22 |
| 21 | 468 | 716 | 961 | 204 | 444 | 682 | 21 |
| 20 | 551 | 799 | 0,89045 | 286 | 526 | 764 | 20 |
| 19 | 635 | 882 | 127 | 368 | 608 | 846 | 19 |
| 18 | 719 | 965 | 210 | 452 | 691 | 928 | 18 |
| 17 | 803 | 0,89049 | 293 | 534 | 773 | 0,90010 | 17 |
| 16 | 886 | 132 | 376 | 617 | 856 | 093 | 16 |
| 15 | 969 | 215 | 459 | 700 | 938 | 175 | 15 |
| 14 | 0,89052 | 298 | 541 | 782 | 0,90020 | 257 | 15 |
| 13 | 135 | 381 | 624 | 864 | 102 | 339 | 14 |
| 12 | 217 | 463 | 706 | 946 | 184 | 420 | 13 |
| 11 | 300 | 545 | 788 | 0,90028 | 265 | 501 | 12 |
| 10 | 382 | 627 | 869 | 109 | 346 | 582 | 10 |
| 9 | 464 | 709 | 951 | 190 | 427 | 662 | 9 |
| 8 | 546 | 790 | 0,90032 | 271 | 509 | 743 | 8 |
| +7 | 0,89628 | 0,89871 | 0,90113 | 0,90352 | 0,90589 | 0,90823 | +7 |
| 6 | 709 | 952 | 194 | 433 | 670 | 903 | 6 |
| 5 | 790 | 0,90033 | 275 | 512 | 749 | 982 | 5 |
| 4 | 870 | 113 | 355 | 592 | 829 | 0,91062 | 4 |
| 3 | 950 | 193 | 435 | 672 | 908 | 141 | 3 |
| 2 | 0,90030 | 273 | 515 | 753 | 987 | 220 | 2 |
| ! | 110 | 353 | 594 | 832 | 0,91066 | 298 | 1 |
| 0 | 190 | 433 | 673 | 911 | 145 | 377 | 0 |
| -1 | 0,9027 | 0,9051 | 0,9075 | 0,9099 | 0,9122 | 0,9145 | _-1 |
| 2 | 34 | 59 | 83 | 0,9106 | 30 | 53 | 2 |
| 3 | 42 | 67 | 90 | 14 | 38 | 61 | 3 |
| 4 | 50 | 74 | 98 | 22 | 45 | 68 | 4 |
| 5 | 58 | 82 | 0,9106 | 30 | 53 | 76 | 5 |
| 6 | 66 | 90 | 14 | 37 | 61 | 84 | 6 |
| 7 | 73 | 97 | 21 | 45 | 68 | 91 | 7 |
| 8 | 81 | 0,9105 | 29 | 53 | 76 | 99 | 8 |
| 9 | 89 | 13 | 37 | 61 | 84 | 0,9207 | 9 |
| 10 | 97 | 21 | 45 | 68 | 91 | 14 | 10 |
| 11 | 0,9104 | 28 | 52 | 76 | 99 | 22 | 11 |
| 12 | 12 | 36 | 60 | 83 | 0,9206 | 29 | 12 |
| 13 | 19 | 43 | 67 | 90 | 13 | 36 | 13 |
| 14 | 27 | 51 | 74 | 98 | 21 | 43 | 14 |
| 15 | 34 | 58 | 82 | 0,9205 | 28 | 51 | 15 |
| 16 | 42 | 66 | 89 | 13 | 35 | 58 | 16 |
| 17 | 49 | 73 | 97 | 20 | 43 | 66 | 17 |
| 13 | 57 | 81 | 0,9204 | 27 | 50 | 73 | 18 |
| 19 | 64 | 88 | 12 | 35 | 58 | 80 | 19 |
| 20 | 72 | 96 | 19 | 42 | 65 | 88 | 20 |
| 21 | 79 | 0,9203 | 27 | 50 | 73 | 95 | 21 |
| 22 | 87 | 11 | 34 | 57 | 80 | 0,9302 | 22 |
| 23 | 94 | 18 | 41 | 65 | 87 | 10 | 23 |
| 24 | 0,9202 | 25 | 49 | 72 | 95 | 17 | 24 |
| 25 | 09 | 33 | 56 | 79 | 0,9302 | 24 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,88325 | 0,88563 | 0,88799 | 0,89033 | 0,89265 | 0,89495 | +40 |
| 39 | 412 | 649 | 885 | 119 | 351 | 581 | 39 |
| 38 | 498 | 735 | 971 | 204 | 436 | 666 | 38 |
| 37 | 584 | 821 | 0,89056 | 289 | 521 | 751 | 37 |
| 36 | 669 | 906 | 141 | 374 | 605 | 835 | 36 |
| 35 | 754 | 990 | 225 | 458 | 689 | 919 | 35 |
| 34 | 838 | 0,89075 | 310 | 542 | 773 | 0,90002 | 34 |
| 33 | 922 | 159 | 393 | 626 | 856 | 084 | 33 |
| 32 | 0,89006 | 243 | 477 | 709 | 939 | 167 | 32 |
| 31 | 091 | 327 | 560 | 792 | 0,90022 | 248 | 31 |
| 30 | 175 | 410 | 644 | 875 | 104 | 329 | 30 |
| 29 | 258 | 493 | 726 | 957 | 185 | 409 | 29 |
| 28 | 340 | 575 | 808 | 0,90039 | 267 | 491 | 28 |
| 27 | 423 | 658 | 891 | 122 | 349 | 573 | 27 |
| 26 | 505 | 740 | 973 | 204 | 431 | 655 | 26 |
| 25 | 587 | 822 | 0,90055 | 285 | 512 | 736 | 25 |
| 24 | 670 | 904 | 137 | 367 | 593 | 817 | 24 |
| 23 | 753 | 987 | 219 | 448 | 674 | 898 | 23 |
| 22 | 835 | 0,90068 | 300 | 529 | 755 | 979 | 22 |
| 21 | 917 | 150 | 382 | 610 | 836 | 0,91059 | 21 |
| 20 | 999 | 232 | 463 | 691 | 916 | 133 | 20 |
| 19 | 0,90081 | 314 | 545 | 772 | 997 | 219 | 19 |
| 18 | 163 | 396 | 626 | 853 | 0,91078 | 300 | 18 |
| 17 | 245 | 478 | 707 | 933 | 157 | 379 | 17 |
| 16 | 327 | 559 | 788 | 0,91014 | 238 | 460 | 16 |
| 15 | 409 | 640 | 868 | 094 | 318 | 539 | 15 |
| 14 | 491 | 722 | 950 | 175 | 398 | 619 | 14 |
| 13 | 572 | 803 | 0,91031 | 256 | 479 | 699 | 13 |
| 12 | 653 | 884 | 112 | 336 | 559 | 779 | 12 |
| 11 | 734 | 965 | 192 | 416 | 638 | 858 | 11 |
| 10 | 814 | 0,91045 | 272 | 496 | 718 | 937 | 10 |
| 9 | 894 | 125 | 352 | 576 | 798 | 0,92016 | 9 |
| 8 | 975 | 205 | 432 | 656 | 877 | 094 | 8 |
| +7 | 0,91055 | 0,91285 | 0,91511 | 0,91735 | 0,91956 | 0,92173 | +7 |
| 6 | 135 | 365 | 591 | 814 | 0,92034 | 250 | 6 |
| 5 | 214 | 444 | 670 | 893 | 112 | 328 | 5 |
| 4 | 293 | 522 | 747 | 970 | 189 | 404 | 4 |
| 3 | 371 | 600 | 825 | 0,92047 | 265 | 480 | 3 |
| 2 | 450 | 677 | 902 | 124 | 342 | 556 | 2 |
| 1 | 528 | 755 | 979 | 201 | 418 | 632 | 1 |
| 0 | 606 | 832 | 0,92056 | 277 | 494 | 708 | 0 |
| -1 | 0,9168 | 0,9191 | 0,9213 | 0,9235 | 0,9257 | 0,9278 | -1 |
| 2 | 76 | 98 | 21 | 43 | 64 | 85 | 2 |
|  | 83 | 0,9206 | 28 | 50 | 72 | 93 | 3 |
| 4 | 91 | 14 | 36 | 57 | 79 | 0,9300 | 4 |
| 5 | 99 | 21 | 43 | 65 | 87 | 08 | 5 |
| 0 | 0,9206 | 29 | 51 | 72 | 94 | 15 | 6 |
| 7 | 14 | 36 | 59 | 80 | 0,9302 | 23 | 7 |
| 8 | 22 | 44 | 66 | 87 | 09 | 30 | 8 |
| 9 | 29 | 52 | 74 | 95 | 17 | 38 | 9 |
| 10 | 37 | 59 | 81 | 0,9302 | 24 | 45 | 10 |
| 11 | 44 | 66 | 88 | 10 | 31 | 52 | 11 |
| 12 | 51 | 74 | 96 | 17 | 38 | 59 | 12 |
| 13 | 59 | 81 | 0,9303 | 24 | 46 | 66 | 13 |
| 14 | 66 | 88 | 10 | 32 | 53 | 74 | 14 |
| 15 | 73 | 95 | 17 | 39 | 60 | 81 | 15 |
| 16 | 81 | 0,9303 | 25 | 46 | 67 | 88 | 16 |
| 17 | 88 | 10 | 32 | 53 | 74 | 95 | 17 |
| 18 | 95 | 17 | 39 | 61 | 82 | 0,9402 | 18 |
| 19 | 0,9303 | 25 | 47 | 68 | 89 | 10 | 19 |
| 20 | 10 | 32 | 54 | 75 | 96 | !7 | 20 |
| 21 | 17 | 39 | 61 | 82 | 0,9403 | 24 | 21 |
| 22 | 25 | 47 | 68 | 90 | 11 | 31 | 22 |
| 23 | 32 | 54 | 76 | 97 | 18 | 38 | 23 |
| 24 | 39 | 61 | 83 | 0,9404 | 25 | 45 | 24 |
| 25 | 47 | 69 | 90 | 11 | 32 | 53 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,89724 | 0,89949 | 0,90169 | 0,90389 | 0,90606 | 0,90822 | +40 |
| 39 | 810 | 0,90032 | 253 | 472 | 689 | 904 | 39 |
| 38 | 895 | 117 | 336 | 555 | 771 | 986 | 38 |
| 37 | 979 | 200 | 419 | 637 | 853 | 0,91068 | 37 |
| 36 | 0,90063 | 284 | 502 | 719 | 935 | 149 | 36 |
| 35 | 146 | 366 | 584 | 801 | 0,91016 | 230 | 35 |
| 34 | 229 | 449 | 666 | 883 | 097 | 311 | 34 |
| 33 | 311 | 531 | 748 | 964 | 178 | 391 | 33 |
| 32 | 392 | 612 | 830 | 0,91045 | 259 | 471 | 32 |
| 31 | 473 | 693 | 911 | 126 | 340 | 551 | 31 |
| 30 | 552 | 773 | 992 | 207 | 421 | 632 | 30 |
| 29 | 632 | 853 | 0,91072 | 288 | 501 | 712 | 29 |
| 28 | 714 | 933 | 152 | 368 | 581 | 791 | 28 |
| 27 | 795 | 0,91014 | 232 | 447 | 659 | 869 | 27 |
| 26 | 876 | 095 | 312 | 526 | 738 | 947 | 26 |
| 25 | 957 | 176 | 392 | 606 | 817 | 0,92025 | 25 |
| 24 | 0,91038 | 257 | 472 | 686 | 897 | 105 | 24 |
| 23 | 119 | 337 | 552 | 766 | 976 | 184 | 23 |
| 22 | 199 | 417 | 632 | 845 | 0,92055 | 262 | 22 |
| 21 | 279 | 497 | 711 | 924 | 133 | 340 | 21 |
| 20 | 358 | 576 | 790 | 0,92003 | 212 | 4!8 | 20 |
| 19 | 438 | 656 | 870 | 082 | 291 | 497 | 19 |
| 18 | 519 | 736 | 950 | 161 | 368 | 574 | 18 |
| 17 | 598 | 815 | 0,92029 | 240 | 447 | 652 | 17 |
| 16 | 678 | 894 | 108 | 318 | 525 | 729 | 16 |
| 15 | 757 | 973 | 186 | 397 | 604 | 807 | 15 |
| 14 | 837 | 0,92053 | 266 | 475 | 682 | 884 | 14 |
| 13 | 916 | 131 | 344 | 553 | 759 | 961 | 13 |
| 12 | 995 | 210 | 422 | 630 | 836 | 0,93039 | 12 |
| 11 | 0,92074 | 288 | 500 | 708 | 913 | 114 | 11 |
| 10 | 153 | 366 | 577 | 785 | 989 | 190 | 10 |
| 9 | 232 | 445 | 655 | 862 | 0,93065 | 265 | 9 |
| 8 | 309 | 521 | 731 | 938 | 141 | 340 | 8 |
| +7 | 0,92387 | 0,92599 | 0,92807 | 0,93013 | 0,93216 | 0,93415 | +7 |
| 6 | 464 | 676 | 883 | 089 | 291 | 489 | 6 |
| 5 | 542 | 752 | 959 | 164 | 366 | 563 | 5 |
| 4 | 618 | 828 | 0,93035 | 238 | 439 | 636 | 4 |
| 3 | 694 | 904 | 110 | 313 | 512 | 708 | 3 |
| 2 | 769 | 978 | 184 | 387 | 586 | 780 | 2 |
| 1 | 844 | 0,93053 | 258 | 460 | 658 | 852 | 1 |
| 0 | 919 | 127 | 332 | 533 | 730 | 923 | 0 |
| -1 | 0,9299 | 0,9320 | 0,9340 | 0,9350 | 0,9380 | 0,9399 | -1 |
| 2 | 0,9306 | 27 | 48 | 68 | 87 | 0,9406 | 2 |
| 3 | 14 | 35 | 55 | 75 | 94 | 13 | 3 |
| 4 | 21 | 42 | 62 | 82 | 0,9402 | 20 | 4 |
| 5 | 29 | 49 | 70 | 90 | 09 | 27 | 5 |
| 6 | 36 | 57 | 77 | 97 | 16 | 35 | 6 |
| 7 | 44 | 64 | 84 | 0,9404 | 23 | 42 | 7 |
| 8 | 51 | 71 | 91 | 11 | 30 | 49 | 8 |
| 9 | 58 | 79 | 99 | 18 | 37 | 56 | 0 |
| 10 | 66 | 86 | 0,9406 | 25 | 44 | 63 | 10 |
| 11 | 73 | 93 | 13 | 32 | 51 | 70 | 11 |
| 12 | 80 | 0,9400 | 20 | 39 | 58 | 77 | 12 |
| 13 | 87 | 07 | 27 | 46 | 65 | 84 | 13 |
| 14 | 94 | 14 | 34 | 53 | 72 | 91 | 14 |
| 15 | 0,9401 | 21 | 41 | 60 | 79 | 97 | 15 |
| 16 | 09 | 29 | 48 | 67 | 86 | 0,9505 | 16 |
| 17 | 16 | 36 | 55 | 74 | 93 | 12 | 17 |
| 18 | 23 | 43 | 63 | 82 | 0,9500 | 19 | 18 |
| 19 | 30 | 50 | 70 | 89 | 07 | 25 | 19 |
| 20 | 37 | 57 | 77 | 96 | 14 | 32 | 20 |
| 21 | 44 | 64 | 84 | 0,9503 | 21 | 39 | 21 |
| 22 | 51 | 71 | 91 | 10 | 28 | 46 | 22 |
| 23 | 58 | 78 | 98 | 17 | 35 | 53 | 23 |
| 24 | 65 | 85 | 0,9505 | 24 | 42 | 60 | 24 |
| 25 | 73 | 92 | 12 | 81 | 49 | 49 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,91036 | 0,91247 | 0,91456 | 0,91662 | 0,91866 | 0,92068 | +40 |
| 39 | 118 | 329 | 537 | 744 | 947 | 149 | 39 |
| 38 | 200 | 410 | 618 | 824 | 0,92028 | 228 | 38 |
| 37 | 281 | 491 | 699 | 904 | 107 | 307 | 37 |
| 36 | 362 | 571 | 778 | 984 | 186 | 386 | 36 |
| 35 | 442 | 651 | 858 | 0,92062 | 264 | 463 | 35 |
| 34 | 523 | 731 | 937 | 140 | 342 | 540 | 34 |
| 33 | 603 | 810 | 0,92015 | 218 | 419 | 616 | 33 |
| 32 | 682 | 889 | 094 | 296 | 495 | 692 | 32 |
| 31 | 762 | 968 | 172 | 373 | 571 | 767 | 31 |
| 30 | 841 | 0,92046 | 249 | 449 | 647 | 842 | 30 |
| 29 | 920 | 125 | 327 | 526 | 723 | 917 | 29 |
| 28 | 998 | 202 | 405 | 603 | 799 | 993 | 28 |
| 27 | 0,92076 | 280 | 481 | 678 | 874 | 0,93068 | 27 |
| 26 | 154 | 357 | 557 | 754 | 950 | 142 | 26 |
| 25 | 232 | 435 | 634 | 831 | 0,93025 | 217 | 25 |
| 24 | 311 | 513 | 712 | 908 | 102 | 292 | 24 |
| 23 | 389 | 590 | 789 | 984 | 178 | 368 | 23 |
| 22 | 466 | 667 | 866 | 0,93061 | 253 | 443 | 22 |
| 21 | 544 | 745 | 943 | 137 | 329 | 517 | 21 |
| 20 | 621 | 822 | 0,93019 | 213 | 404 | 591 | 20 |
| 19 | 699 | 899 | 096 | 290 | 480 | 666 | 19 |
| 18 | 776 | 976 | 172 | 366 | 556 | 741 | 18 |
| 17 | 853 | 0,93052 | 248 | 441 | 630 | 815 | 17 |
| 16 | 930 | 128 | 324 | 516 | 704 | 888 | 16 |
| 15 | 0,93007 | 205 | 399 | 590 | 777 | 960 | 15 |
| 14 | 084 | 281 | 475 | 665 | 851 | 0,94033 | 14 |
| 13 | 161 | 357 | 550 | 739 | 923 | 105 | 13 |
| 12 | 237 | 433 | 625 | 812 | 996 | 176 | 12 |
| 11 | 311 | 506 | 697 | 884 | 0,94068 | 248 | 11 |
| 10 | 387 | 580 | 770 | 957 | 140 | 319 | 10 |
| 9 | 461 | 654 | 843 | 0,94028 | 210 | 388 | 9 |
| 8 | 535 | 727 | 915 | 100 | 281 | 458 | 8 |
| +7 | 0,93609 | ,0,93800 | 0,93988 | 0,94171 | 0,94351 | 0,94528 | +7 |
| 6 | 683 | 873 | 0,94059 | 242 | 421 | 596 | !6 |
| 5 | 756 | 945 | 131 | 312 | 490 | 665 | 5 |
| 4 | 828 | 0,94016 | 201 | 382 | 559 | 732 | 4 |
| 3 | 900 | 087 | 270 | 450 | 626 | 799 | 3 |
| 2 | 971 | 157 | 340 | 519 | 694 | 865 | 2 |
| 1 | 0,94042 | 228 | 409 | 587 | 762 | 932 | 1 |
| 0 | 112 | 298 | 479 | 656 | 829 | 997 | 0 |
| -1 | 0,9418 | 0,9437 | 0,9455 | 0,9472 | 0,9489 | 0,9506 | -1 |
| 2 | 25 | 43 | 61 | 79 | 96 | 13 | 2 |
| 3 | 32 | 50 | 68 | 86 | 0,9503 | 19 | 3 |
| 4 | 39 | 57 | 75 | 92 | 09 | 26 | 4 |
| 5 | 46 | 64 | 85 | 99 | 16 | 32 | 5 |
| 6 | 53 | 71 | 89 | 0,9506 | 23 | 39 | 6 |
| 7 | 60 | 78 | 96 | 13 | 29 | 45 | 7 |
| 8 | 67 | 85 | 0,9502 | 19 | 36 | 52 | 8 |
| 9 | 74 | 92 | 09 | 26 | 42 | 58 | 9 |
| 10 | 81 | 99 | 16 | 33 | 49 | 65 | 10 |
| 11 | 88 | 0,9506 | 23 | 40 | 56 | 71 | 11 |
| 12 | 95 | 13 | 30 | 46 | 62 | 78 | 12 |
| 13 | 0,9502 | 19 | 36 | 53 | 69 | 85 | 13 |
| 14 | 09 | 26 | 43 | 60 | 76 | 91 | 14 |
| 15 | 16 | 33 | 50 | 67 | 83 | 98 | 15 |
| 16 | 23 | 40 | 57 | 73 | 89 | 0,9604 | 16 |
| 17 | 29 | 47 | 64 | 80 | 96 | 11 | 17 |
| 18 | 36 | 53 | 70 | 86 | 0,9602 | 17 | 18 |
| 19 | 43 | 60 | 77 | 93 | 09 | 24 | 19 |
| 20 | 50 | 67 | 84 | 0,9600 | 15 | 30 | 20 |
| 21 | 57 | 74 | 90 | 06 | 22 | 37 | 21 |
| 22 | 64 | 81 | 97 | 13 | 28 | 43 | 22 |
| 23 | 70 | 87 | 0,9604 | 20 | 35 | 49 | 23 |
| 24 | 77 | 94 | 10 | 26 | 41 | 56 | 24 |
| 25 | 84 | 0,9601 | 17 | 33 | 48 | 62 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,92268 | 0,92465 | 0,92656 | 0,92846 | 0,93034 | 0,93218 | +40 |
| 39 | 348 | 544 | 735 | 925 | 112 | 295 | 39 |
| 38 | 427 | 623 | 813 | 0,93002 | 188 | 371 | 38 |
| 37 | 505 | 700 | 890 | 079 | 263 | 446 | 37 |
| 36 | 582 | 776 | 967 | 155 | 338 | 520 | 36 |
| 35 | 659 | 852 | 0,93042 | 230 | 412 | 594 | 35 |
| 34 | 735 | 928 | 117 | 304 | 486 | 667 | 34 |
| 33 | 811 | 0,93003 | 192 | 378 | 559 | 739 | 33 |
| 32 | 880 | 077 | 266 | 451 | 632 | 810 | 32 |
| 31 | 961 | 151 | 339 | 523 | 704 | 882 | 31 |
| 30 | 0,93035 | 225 | 412 | 595 | 775 | 951 | 30 |
| 29 | 110 | 298 | 484 | 667 | 846 | 0,94021 | 29 |
| 28 | 184 | 372 | 558 | 739 | 917 | 091 | 28 |
| 27 | 258 | 446 | 630 | 811 | 988 | 161 | 27 |
| 26 | 332 | 519 | 702 | 883 | 0,94059 | 231 | 26 |
| 25 | 406 | 592 | 774 | 955 | 130 | 301 | 25 |
| 24 | 480 | 666 | 847 | 0,94027 | 201 | 371 | 24 |
| 23 | 555 | 739 | 920 | 098 | 271 | 440 | 23 |
| 22 | 629 | 812 | 992 | 169 | 340 | 508 | 22 |
| 21 | 702 | 884 | 0,94063 | 238 | 410 | 576 | 21 |
| 20 | 0,93775 | 956 | 134 | 309 | 479 | 644 | 20 |
| 19 | 849 | 0,94028 | 206 | 379 | 547 | 711 | 19 |
| 18 | 922 | 101 | 276 | 448 | 615 | 778 | 18 |
| 17 | 995 | 173 | 347 | 518 | 683 | 845 | 17 |
| 16 | 0,94068 | 245 | 417 | 585 | 750 | 911 | 16 |
| 15 | 140 | 315 | 487 | 655 | 819 | 978 | 15 |
| 14 | 211 | 386 | 557 | 723 | 886 | 0,95045 | 14 |
| 13 | 283 | 457 | 626 | 791 | 953 | 111 | 13 |
| 12 | 354 | 526 | 695 | 859 | 0,95020 | 176 | 12 |
| 11 | 424 | 596 | 763 | 926 | 086 | 240 | 11 |
| 10 | 494 | 665 | 831 | 993 | 151 | 304 | 10 |
| 9 | 563 | 733 | 898 | 0,95059 | 216 | 368 | 9 |
| 8 | 632 | 801 | 965 | 125 | 280 | 431 | 8 |
| +7 | 0,94700 | 0,94868 | 0,95031 | 0,95190 | 0,95344 | 0,95493 | +7 |
| 6 | 768 | 934 | 097 | 254 | 407 | 555 | 6 |
| 5 | 835 | 0,95001 | 162 | 318 | 469 | 617 | 5 |
| 4 | 901 | 066 | 225 | 380 | 531 | 677 | 4 |
| 3 | 967 | 130 | 288 | 442 | 592 | 736 | 3 |
| 2 | 0,95031 | 193 | 351 | 503 | 651 | 795 | 2 |
| 1 | 097 | 257 | 413 | 564 | 711 | 854 | 1 |
| 0 | 162 | 321 | 475 | 625 | 770 | 912 | 0 |
| -1 | 0,9523 | 0,9538 | 0,9553 | 0,9568 | 0,9582 | 0,9597 | -1 |
| 2 | 29 | 45 | 60 | 74 | 89 | 0,9603 | 2 |
| 3 | 35 | 51 | 66 | 81 | 95 | 08 | 3 |
| 4 | 42 | 57 | 72 | 87 | 0,9601 | 14 | 4 |
| 5 | 48 | 63 | "78 | 93 | 07 | 20 | 5 |
| 6 | 55 | 70 | 85 | 99 | 13 | 26 | 6 |
| 7 | 61 | 76 | 91 | 0,9605 | 18 | 31 | 7 |
| 8 | 67 | 82 | 97 | 11 | 24 | 37 | 8 |
| 9 | 74 | 89 | 0,9603 | 17 | 30 | 43 | 9 |
| 10 | 80 | 95 | 09 | 23 | 36 | 48 | 10 |
| 11 | 86 | 0,9601 | 15 | 29 | 42 | 54 | 11 |
| 12 | 93 | 08 | 22 | 35 | 48 | 60 | 12 |
| 13 | 0,9600 | 14 | 28 | 41 | 54 | 66 | 13 |
| 14 | 06 | 20 | 34 | 48 | 60 | 72 | 14 |
| 15 | 13 | 27 | 41 | 54 | 66 | 78 | 15 |
| 16 | 19 | 33 | 47 | 60 | 72 | 84 | 16 |
| 17 | 26 | 40 | 53 | 66 | 78 | 89 | 17 |
| 18 | 32 | 46 | 59 | 72 | 84 | 95 | 18 |
| 19 | 38 | 52 | 65 | 77 | 89 | 0,9701 | 19 |
| 20 | 45 | 58 | 71 | 83 | 95 | 06 | 20 |
| 21 | 51 | 64 | 77 | 89 | 0,9701 | 12 | 21 |
| 22 | 57 | 70 | 83 | 95 | 07 | 17 | 22 |
| 23 | 63 | 77 | 89 | 0,9701 | 12 | 23 | 23 |
| 24 | 70 | 83 | 95 | 07 | 18 | 28 | 24 |
| 25 | 76 | 89 | 0,9701 | 13 | 24 | 34 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,93400 | 0,93578 | 0,93754 | 0,93928 | 0,94098 | 0,94265 | +40 |
| 39 | 476 | 654 | 829 | 0,94001 | 170 | 336 | 39 |
| 38 | 551 | 728 | 902 | 073 | 241 | 40638 |  |
| 37 | 626 | 802 | 974 | 144 | 311 | 475 | 37 |
| 36 | 699 | 874 | 0,94046 | 215 | 381 | 544 | 36 |
| 35 | 772 | 946 | 116 | 284 | 449 | 611 | 35 |
| 34 | 844 | 0,94017 | 186 | 353 | 517 | 678 | 34 |
| 33 | 915 | 087 | 256 | 422 | 584 | 744 | 33 |
| 32 | 986 | 157 | 324 | 489 | 651 | 810 | 32 |
| 31 | 0,94056 | 226 | 392 | 556 | 717 | 875 | 31 |
| 30 | 123 | 293 | 459 | 623 | 782 | 939 | 30 |
| 29 | 192 | 361 | 526 | 688 | 847 | 0,95002 | 29 |
| 28 | 262 | 430 | 591 | 755 | 912 | 066 | 28 |
| 27 | 332 | 49? | 661 | 820 | 977 | 130 | 27 |
| 26 | 400 | 565 | 727 | 886 | 0,95042193 | 26 |  |
| 25 | 469 | 633 | 794 | 951 | 105 | 256 | 25 |
| 24 | 537 | 700 | 860 | 0,95017 | 169 | 318 | 24 |
| 23 | 605 | 767 | 926 | 081 | 232 | 380 | 23 |
| 22 | 673 | 833 | 991 | 145 | 294 | 441 | 22 |
| 21 | 739 | 899 | 0,95055 | 208 | 357 | 502 | 21 |
| 20 | 806 | 964 | 119 | 271 | 419 | 563 | 20 |
| 19 | 872 | 0,95030 | 184 | 335 | 482 | 625 | 19 |
| 18 | 937 | 094 | 248 | 397 | 543 | 685 | 18 |
| 17 | 0,95003 | 159 | 311 | 460 | 604 | 743 | 17 |
| 16 | 068 | 222 | 373 | 520 | 662 | 801 | 16 |
| 15 | 134 | 286 | 435 | 580 | 721 | 858 | 15 |
| 14 | 199 | 350 | 497 | 640 | 780 | 915 | 14 |
| 13 | 264 | 413 | 558 | 700 | 838 | 972 | 13 |
| 12 | 327 | 475 | 619 | 759 | 896 | 0,96028 | 12 |
| 11 | 390 | 536 | 679 | 818 | 953 | 083 | 11 |
| 10 | 453 | 598 | 739 | 876 | 0,96010 | 138 | 10 |
| 9 | 515 | 660 | 799 | 935 | 066 | 193 | 9 |
| 8 | 578 | 719 | 853 | 992 | 122 | 248 | 8 |
| +7 | 0,95639 | 0,95779 | 0,95916 | 0,96049 | 0,96177 | 0,96301 | +7 |
| 6 | 699 | 838 | 974 | 106 | 232 | 354 | 6 |
| 5 | 759 | 898 | 0,96032 | 162 | 286 | 406 | 5 |
| 4 | 818 | 956 | 089 | 217 | 340 | 458 | 4 |
| 3 | 877 | 0,96014 | 146 | 272 | 394 | 510 | 3 |
| 2 | 935 | 071 | 202 | 328 | 446 | 560 | 2 |
| 1 | 992 | 127 | 257 | 381 | 498 | 610 | 1 |
| 0 | 0,96050 | 183 | 312 | 435 | 551 | 661 | 0 |
| -1 | 0,9611 | 0,9624 | 0,9637 | 0,9649 | 0,9660 | 0,9671 | -1 |
| 2 | 16 | 29 | 42 | 54 | 65 | 76 | 2 |
| 3 | 22 | 35 | 47 | 59 | 70 | 81 | 3 |
| 4 | 28 | 40 | 52 | 64 | 75 | 85 | 4 |
| 5 | 33 | 46 | 58 | 69 | 80 | 90 | 5 |
| 6 | 39 | 51 | 63 | 74 | 85 | 95 | 6 |
| 7 | 44 | 56 | 68 | 79 | 89 | 99 | 7 |
| 8 | 50 | 62 | 73 | 84 | 94 | 0,9704 | 8 |
| 9 | 55 | 67 | 78 | 89 | 99 | 08 | 9 |
| 10 | 61 | 73 | 84 | 94 | 0,9704 | 13 | 10 |
| 11 | 66 | 78 | 89 | 99 | 09 | 18 | 11 |
| 12 | 72 | 83 | 94 | 0,9704 | 14 | 22 | 12 |
| 13 | 78 | 89 | 0,9700 | 10 | 19 | 26 | 13 |
| 14 | 84 | 95 | 05 | 15 | 24 | 32 | 14 |
| 15 | 89 | 0,9700 | 11 | 20 | 28 | 36 | 15 |
| 16 | 95 | 06 | 16 | 25 | 33 | 40 | 16 |
| 17 | 0,9700 | 11 | 21 | 30 | 38 | 44 | 17 |
| 18 | 06 | 16 | 26 | 34 | 42 | 48 | 18 |
| 19 | 11 | 21 | 31 | 39 | 46 | 53 | 19 |
| 20 | 17 | 27 | 36 | 44 | 50 | 57 | 20 |
| 21 | 22 | 32 | 41 | 48 | 55 | 61 | 21 |
| 22 | 27 | 37 | 46 | 52 | 59 | 65 | 22 |
| 23 | 33 | 42 | 50 | 58 | 64 | 69 | 23 |
| 24 | 38 | 47 | 55 | 62 | 68 | 73 | 24 |
| 25 | 44 | 52 | 60 | 66 | 73 | 78 | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,94430 | 0,94591 | 0,94750 | 0,94906 | 0,95060 | 0,95212 | +40 |
| 39 | 499 | 659 | 817 | 972 | 124 | 274 | 39 |
| 38 | 568 | 727 | 883 | 0,95036 | 188 | 336 | 38 |
| 37 | 636 | 794 | 948 | 101 | 250 | 398 | 37 |
| 36 | 703 | 860 | 0,95013 | 164 | 313 | 459 | 36 |
| 35 | 770 | 925 | 077 | 227 | 374 | 519 | 35 |
| 34 | 835 | 990 | 141 | 289 | 435 | 578 | 34 |
| 33 | 901 | 0,95054 | 204 | 351 | 495 | 637 | 33 |
| 32 | 965 | 117 | 266 | 412 | 555 | 695 | 32 |
| 31 | 0,95029 | 180 | 328 | 472 | 614 | 753 | 31 |
| 30 | 091 | 241 | 388 | 531 | 671 | 808 | 30 |
| 29 | 155 | 304 | 449 | 590 | 729 | 864 | 29 |
| 28 | 218 | 365 | 508 | 649 | 786 | 921 | 28 |
| 27 | 280 | 426 | 569 | 708 | 844 | 977 | 27 |
| 26 | 342 | 487 | 628 | 766 | 900 | 0,96031 | 26 |
| 25 | 403 | 547 | 688 | 824 | 956 | 086 | 25 |
| 24 | 464 | 607 | 745 | 880 | 0,96011 | 139 | 24 |
| 23 | 525 | 666 | 803 | 936 | 065 | 192 | 23 |
| 22 | 584 | 724 | 859 | 991 | 119 | 244 | 22 |
| 21 | 644 | 782 | 916 | 0,96046 | 172 | 296 | 21 |
| 20 | 704 | 839 | 972 | 100 | 224 | 346 | 20 |
| 19 | 763 | 897 | 0,96027 | 153 | 276 | 396 | 19 |
| 18 | 822 | 954 | 082 | 206 | 327 | 445 | 18 |
| 17 | 879 | 0,96009 | 136 | 258 | 377 | 494 | 17 |
| 16 | 935 | 064 | 189 | 310 | 427 | 542 | 16 |
| 15 | 990 | 118 | 242 | 361 | 476 | 590 | 15 |
| 14 | 0,96045 | 171 | 293 | 411 | 526 | 637 | 14 |
| 13 | 100 | 225 | 344 | 460 | 573 | 682 | 13 |
| 12 | 154 | 277 | 396 | 510 | 620 | 728 | 12 |
| 11 | 209 | 329 | 446 | 559 | 667 | 773 | 11 |
| 10 | 262 | 382 | 497 | 607 | 713 | 816 | 10 |
| 9 | 315 | 434 | 546 | 654 | 758 | 859 | 9 |
| 8 | 368 | 483 | 594 | 700 | 802 | 902 | 8 |
| +7 | 0,96420 | 0,96533 | 0,96641 | 0,96746 | 0,96846 | 0,96943 | +7 |
| 6 | 471 | 582 | 689 | 791 | 889 | 984 | 6 |
| 5 | 522 | 632 | 736 | 836 | 931 | 0,97024 | 5 |
| 4 | 572 | 680 | 782 | 879 | 972 | 064 | 4 |
| 3 | 621 | 726 | 827 | 922 | 0,97013 | 102 | 3 |
| 2 | 669 | 773 | 870 | 964 | 053 | 139 | 2 |
| 1 | 717 | 818 | 914 | 0,97006 | 093 | 177 | 1 |
| 0 | 765 | 864 | 958 | 047 | 132 | 214 | 0 |
| -1 | 0,9681 | 0,9691 | 0,9700 | 0,9709 | 0,9717 | 0,9725 | -1 |
| 2 | 86 | 95 | 04 | 13 | 21 | 28 | 2 |
| 3 | 91 | 0,9700 | 08 | 17 | 24 | 32 | 3 |
| 4 | 95 | 04 | 13 | 20 | 28 | 34 | 4 |
| 5 | 0,9700 | 09 | 17 | 24 | 32 | 38 | 5 |
| 6 | 04 | 13 | 20 | 28 | 35 | 41 | 6 |
| 7 | 08 | 16 | 24 | 32 | 38 | 44 | 7 |
| 8 | 13 | 20 | 28 | 34 | 41 | 47 | 8 |
| 9 | 17 | 24 | 32 | 38 | 44 | 50 | 9 |
| 10 | 21 | 28 | 36 | 42 | 48 | 53 | 10 |
| 11 | 26 | 32 | 39 | 45 | 51 | 56 | 11 |
| 12 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | 12 |
| 13 | 34 | 40 | 46 | 52 | 56 | 61 | 13 |
| 14 | 38 | 44 | 50 | 55 | 59 | 63 | 14 |
| 15 | 42 | 48 | 53 | 58 | 62 | 65 | 15 |
| 16 | 46 | 52 | 57 | 61 | 65 | 68 | 16 |
| 17 | 50 | 55 | 60 | 64 | 68 | 70 | 17 |
| 18 | 54 | 59 | 64 | 67 | 70 | 72 | 18 |
| 19 | 58 | 63 | 67 | 70 | 73 | 75 | 19 |
| 20 | 62 | 67 | 71 | 74 | 76 | 77 | 20 |
| 21 | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 21 |
| 22 | 70 | 74 | 77 | 79 |  |  | 22 |
| 23 | 74 | 77 | 80 | 82 |  |  | 23 |
| 24 | 78 | 81 | 83 | 85 |  |  | 24 |
| 25 | 82 | 85 | 87 | 88 |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,95361 | 0,95508 | 0,95652 | 0,95794 | 0,95934 | 0,96072 | +40 |
| 39 | 422 | 567 | 710 | 851 | 989 | 126 | 39 |
| 38 | 482 | 626 | 768 | 907 | 0,96044 | 179 | 38 |
| 37 | 542 | 685 | 826 | 963 | 098 | 232 | 37 |
| 36 | 602 | 743 | 882 | 0,96018 | 152 | 285 | 36 |
| 35 | 660 | 800 | 938 | 073 | 206 | 337 | 35 |
| 34 | 718 | 857 | 994 | 127 | 258 | 389 | 34 |
| 33 | 776 | 913 | 0,96048 | 180 | 311 | 440 | 33 |
| 32 | 833 | 969 | 102 | 233 | 362 | 490 | 32 |
| 31 | 889 | 0,96024 | 156 | 285 | 413 | 540 | 31 |
| 30 | 943 | 077 | 208 | 337 | 464 | 590 | 30 |
| 29 | 999 | 131 | 260 | 388 | 514 | 639 | 29 |
| 28 | 0,96054 | 184 | 311 | 438 | 563 | 687 | 28 |
| 27 | 108 | 236 | 363 | 487 | 611 | 733 | 27 |
| 26 | 161 | 288 | 413 | 536 | 658 | 779 | 26 |
| 25 | 214 | 339 | 463 | 585 | 705 | 823 | 25 |
| 24 | 265 | 390 | 511 | 631 | 750 | 867 | 24 |
| 23 | 316 | 439 | 559 | 678 | 795 | 911 | 23 |
| 22 | 367 | 488 | 607 | 724 | 839 | 953 | 22 |
| 21 | 417 | 536 | 653 | 769 | 883 | 995 | 21 |
| 20 | 466 | 583 | 699 | 812 | 925 | 0,97036 | 20 |
| 19 | 513 | 629 | 743 | 855 | 966 | 075 | 19 |
| 18 | 561 | 675 | 787 | 897 | 0,97006 | 113 | 18 |
| 17 | 608 | 720 | 831 | 939 | 046 | 152 | 17 |
| 16 | 655 | 766 | 874 | 980 | 085 | 190 | 16 |
| 15 | 701 | 810 | 916 | 0,97021 | 125 | 227 | 15 |
| 14 | 746 | 853 | 957 | 060 | 162 | 263 | 14 |
| 13 | 789 | 894 | 997 | 098 | 198 | 297 | 13 |
| 12 | 833 | 935 | 0,97036 | 136 | 234 | 331 | 12 |
| 11 | 876 | 976 | 075 | 172 | 268 | 363 | 11 |
| 10 | 918 | 0,97016 | 113 | 209 | 303 | 395 | 10 |
| 9 | 958 | 056 | 151 | 244 | 336 | 427 | 9 |
| 8 | 999 | 094 | 187 | 278 | 367 | 456 | 8 |
| +7 | 0,97038 | 0,97131 | 0,97222 | 0,97311 | 0,97398 | 0,97484 | +7 |
| 6 | 077 | 161 | 256 | 343 | 428 | 512 | 6 |
| 5 | 114 | 203 | 290 | 375 | 458 | 540 | 5 |
| 4 | 153 | 239 | 323 | 405 | 486 | 566 | 4 |
| 3 | 189 | 274 | 355 | 435 | 513 | 591 | 3 |
| 2 | 224 | 306 | 386 | 464 | 540 | 615 | 2 |
| 1 | 259 | 339 | 417 | 192 | 566 | 638 | 1 |
| 0 | 293 | 371 | 446 | 519 | 590 | 661 | 0 |
| -1 | 0,9732 | 0,9740 | 0,9748 | 0,9754 | 0,9761 | 0,9768 | -1 |
| 2 | 35 | 42 | 50 | 56 | 63 | 69 | 2 |
| 3 | 38 | 45 | 52 | 58 | 65 | 71 | 3 |
| 4 | 42 | 48 | 55 | 61 | 67 | 73 | 4 |
| 5, | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 5 |
| 6 | 48 | 54 | 60 | 65 | 71 | 76 | 6 |
| 7 | 50 | 56 | 62 | 67 | 72 | 77 | 7 |
| 8 | 53 | 59 | 64 | 69 | 74 | 78 | 8 |
| 9 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 9 |
| 10 | 59 | 64 | 69 | 73 | 77 | 81 | 10 |
| 11 | 61 |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 | 63 |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 | 65 |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 | 66 |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 | 68 |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 | 70 |  |  |  |  |  | 16 |
| 17 | 72 |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 | 74 |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 | 76 |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 | 78 |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 | 80 |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,96207 | 0,96341 | 0,96475 | 0,96607 | 0,96740 | 0,96872 | +40 |
| 39 | 260 | 393 | 526 | 657 | 790 | 921 | 39 |
| 38 | 313 | 445 | 577 | 707 | 838 | 969 | 38 |
| 37 | 365 | 496 | 627 | 756 | 886 | 0,97015 | 37 |
| 36 | 416 | 547 | 676 | 804 | 933 | 061 | 36 |
| 35 | 467 | 597 | 725 | 852 | 980 | 106 | 35 |
| 34 | 518 | 646 | 773 | 899 | 0,97026 | 151 | 34 |
| 33 | 568 | 694 | 820 | 945 | 069 | 194 | 33 |
| 32 | 617 | 742 | 867 | 990 | 113 | 236 | 32 |
| 31 | 665 | 790 | 912 | 0,97034 | 156 | 278 | 31 |
| 30 | 714 | 837 | 957 | 078 | 197 | 316 | 30 |
| 29 | 762 | 883 | 0,97002 | 120 | 238 | 356 | 29 |
| 28 | 808 | 928 | 046 | 162 | 279 | 396 | 28 |
| 27 | 854 | 972 | 088 | 203 | 318 | 434 | 27 |
| 26 | 898 | 0,97014 | 129 | 243 | 357 | 472 | 26 |
| 25 | 940 | 056 | 170 | 282 | 395 | 508 | 25 |
| 24 | 983 | 097 | 209 | 320 | 432 | 544 | 24 |
| 23 | 0,97025 | 137 | 248 | 358 | 468 | 579 | 23 |
| 22 | 066 | 177 | 287 | 395 | 503 | 614 | 22 |
| 21 | 106 | 215 | 323 | 430 | 538 | 646 | 21 |
| 20 | 145 | 253 | 360 | 465 | 571 | 678 | 20 |
| 19 | 183 | 290 | 396 | 500 | 604 | 709 | 19 |
| 18 | 220 | 326 | 430 | 533 | 636 | 740 | 18 |
| 17 | 257 | 361 | 463 | 565 | 666 | 769 | 17 |
| 16 | 293 | 396 | 496 | 595 | 695 | 797 | 16 |
| 15 | 328 | 428 | 526 | 623 | 722 | 823 | 15 |
| 14 | 362 | 460 | 557 | 653 | 750 | 848 | 14 |
| 13 | 395 | 491 | 586 | 680 | 775 | 873 | 13 |
| 12 | 426 | 521 | 614 | 707 | 801 | 897 | 12 |
| 11 | 457 | 550 | 642 | 733 | 826 | 920 | 11 |
| 10 | 487 | 578 | 669 | 758 | 849 | 941 | 10 |
| 9 | 516 | 605 | 693 | 781 | 870 | 962 | 9 |
| 8 | 543 | 630 | 717 | 803 | 890 | 980 | 8 |
| +7 | 0,97570 | 0,97656 | 0,97740 | 0,97824 | 0,97909 | 0,97998 | +7 |
| 6 | 596 | 679 | 762 | 844 | 923 | 0,98015 | 6 |
| 5 | 621 | 703 | 784 | 864 | 94G | 031 | 5 |
| 4 | 646 | 725 | 803 | 882 | 963 | 048 | 4 |
| 3 | 669 | 745 | 821 | 898 | 977 | 060 | 3 |
| 2 | 690 | 764 | 838 | 913 | 99! | 072 | 2 |
| 1 | 711 | 783 | 855 | 929 | 0,98004 | 083 | 1 |
| 0 | 732 | 801 | 871 | 943 | 017 | 095 | 0 |
| -1 | 0,9774 | 0,9781 |  |  |  |  | -1 |
| 2 | 76 | 82 |  |  |  |  | 2 |
| 3 | 77 | 83 |  |  |  |  | 3 |
| 4 | 78 | 84 |  |  |  |  | 4 |
| 5 | 80 | 85 |  |  |  |  | 5 |
| 6 | 81 | 86 |  |  |  |  | 6 |
| 7 | 82 | 86 |  |  |  |  | 7 |
| 8 | 83 | 87 |  |  |  |  | 8 |
| 9 | 84 | 88 |  |  |  |  | 9 |
| 10 | 85 | 88 |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,97004 | 0,97136 | 0,97269 | 0,97401 | 0,97534 | 0,97667 | +40 |
| 39 | 052 | 183 | 314 | 445 | 577 | 710 | 39 |
| 38 | 099 | 229 | 359 | 489 | 620 | 751 | 38 |
| 37 | 145 | 273 | 402 | 531 | 661 | 792 | 37 |
| 36 | 190 | 317 | 445 | 573 | 702 | 832 | 36 |
| 35 | 234 | 360 | 487 | 614 | 742 | 872 | 35 |
| 34 | 277 | 402 | 528 | 654 | 781 | 910 | 34 |
| 33 | 319 | 443 | 568 | 694 | 820 | 948 | 33 |
| 32 | 360 | 484 | 608 | 732 | 858 | 985 | 32 |
| 31 | 400 | 523 | 646 | 770 | 894 | 0,98021 | 31 |
| 30 | 437 | 560 | 683 | 806 | 932 | 057 | 30 |
| 29 | 476 | 597 | 719 | 842 | 966 | 092 | 29 |
| 28 | 514 | 634 | 755 | 878 | 0,98001 | 126 | 28 |
| 27 | 551 | 670 | 791 | 912 | 034 | 159 | 27 |
| 26 | 588 | 706 | 824 | 944 | 066 | 189 | 26 |
| 25 | 623 | 740 | 857 | 977 | 097 | 219 | 25 |
| 24 | 658 | 773 | 890 | 0,98008 | 128 | 249 | 24 |
| 23 | 691 | 805 | 921 | 038 | 157 | 277 | 23 |
| 22 | 735 | 837 | 952 | 068 | 186 | 306 | 22 |
| 21 | 756 | 867 | 981 | 096 | 213 | 331 | 21 |
| 20 | 787 | 897 | 0,98009 | 123 | 239 | 356 | 20 |
| 19 | 816 | 927 | 038 | 150 | 265 | 381 | 19 |
| 18 | 846 | 955 | 064 | 175 | 289 | 405 | 18 |
| 17 | 874 | 981 | 090 | 200 | 312 | 427 | 17 |
| 16 | 900 | 0,98005 | 113 | 222 | 334 | 448 | 16 |
| 15 | 925 | 029 | 135 | 243 | 353 | 466 | 15 |
| 14 | 949 | 052 | 157 | 264 | 373 | 485 | 14 |
| 13 | 971 | 073 | 177 | 283 | 391 | 502' | 13 |
| 12 | 994 | 095 | 197 | 302 | 409 | 519 | 12 |
| 11 | 0,98016 | 115 | 216 | 320 | 425 | 534 | 11 |
| 10 | 036 | 134 | 234 | 335 | 440 | 548 | 10 |
| 9 | 056 | 152 | 250 | 351 | 454 | 560 | 9 |
| 8 | 073 | 168 | 265 | 365 | 467 | 572 | 8 |
| +7 | 0,98090 | 0,98183 | 0,98279 | 0,98377 | 0,98478 | 0,98583 | +7 |
| 6 | 105 | 198 | 292 | 389 | 489 | 592 | 6 |
| 5 | 119 | 211 | 304 | 399 | 497 | 599 | 5 |
| 4 | 134 | 223 | 314 | 409 | 506 | 607 | 4 |
| 3 | 145 | 233 | 324 | 417 | 512 | 612 | 3 |
| 2 | 155 | 242 | 331 | 423 | 518 | 616 | 2 |
| 1 | 165 | 250 | 338 | 429 | 522 | 619 | 1 |
| 0 | 175 | 258 | 345 | 434 | 527 | 622 | 0 |
| -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,97801 | 0,97936 | 0,98072 | 0,98210 | 0,98348 | 0,98489 | +40 |
| 39 | 843 | 977 | 113 | 250 | 388 | 528 | 39 |
| 38 | 884 | 0,98017 | 152 | 289 | 427 | 566 | 38 |
| 37 | 924 | 057 | 191 | 327 | 464 | 604 | 37 |
| 36 | 963 | 095 | 229 | 364 | 502 | 640 | 36 |
| 35 | 0,98002 | 133 | 266 | 401 | 538 | 676 | 35 |
| 34 | 040 | 170 | 303 | 437 | 573 | 711 | 34 |
| 33 | 077 | 207 | 339 | 472 | 608 | 746 | 33 |
| 32 | 113 | 213 | 374 | 507 | 642 | 779 | 32 |
| 31 | 149 | 278 | 408 | 540 | 675 | 812 | 31 |
| 30 | 185 | 315 | 444 | 574 | 706 | 842 | 30 |
| 29 | 220 | 348 | 476 | 606 | 738 | 874 | 29 |
| 28 | 252 | 379 | 507 | 637 | 769 | 904 | 28 |
| 27 | 284 | 410 | 537 | 666 | 798 | 933 | 27 |
| 26 | 314 | 439 | 566 | 694 | 826 | 960 | 26 |
| 25 | 343 | 467 | 594 | 722 | 853 | 987 | 25 |
| 24 | 371 | 495 | 621 | 749 | 879 | 0,99013 | 24 |
| 23 | 398 | 522 | 647 | 775 | 905 | 038 | 23 |
| 22 | 426 | 548 | 673 | 800 | 929 | 062 | 22 |
| 21 | 451 | 572 | 696 | 822 | 951 | 084 | 21 |
| 20 | 476 | 596 | 719 | 845 | 973 | 106 | 20 |
| 19 | 500 | 620 | 741 | 866 | 994 | 127 | 19 |
| 18 | 523 | 642 | 763 | 886 | 0,99014 | 146 | 18 |
| 17 | 544 | 663 | 784 | 906 | 033 | 164 | 17 |
| 16 | 564 | 682 | 802 | 924 | 050 | 181 | 16 |
| 15 | 582 | 699 | 818 | 940 | 067 | 198 | 15 |
| 14 | 599 | 716 | 834 | 956 | 082 | 213 | 14 |
| 13 | 615 | 731 | 849 | 971 | 097 | 227 | 13 |
| 12 | 631 | 746 | 864 | 985 | 111 | 240 | 12 |
| 11 | 645 | 760 | 877 | 998 | 122 | 251 | 11 |
| 10 | 658 | 772 | 888 | 0,99008 | 132 | 261 | 10 |
| 9 | 670 | 783 | 898 | 017 | 140 | 269 | 9 |
| 8 | 681 | 793 | 907 | 026 | 148 | 276 | 8 |
| +7 | 0,98691 | 0,98802 | 0,98916 | 0,99033 | 0,99155 | 0,99283 | +7 |
| 6 | 699 | 809 | 922 | 039 | 161 | 288 | 6 |
| -t | 705 | 814 | 927 | 044 | 165 | 291 | 5 |
| 4 | 711 | 819 | 930 | 045 | 166 | 292 | 4 |
| 3 | !715 | 822 | 932 | 047 | 167 | 292 | 3 |
| 2 | 7!8 | 823 | 932 | 045 | 165 | 290 | 2 |
| 1 | 720 | 824 | 931 | 044 | 162 | 287 | 1 |
| 0 | 721 | 824 | 931 | 043 | 160 | 284 | 0 |
| --1 |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |

| Температура в °С | Содержание спирта при 20°С в % (по объему) | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | Плотность водно-спиртового раствора в г/мл |  |
| +40 | 0,98631 | 0,98776 | 0,98923 | 0,99073 | 0,99224 | +40 |
| 39 | 670 | 814 | 961 | 110 | 262 | 39 |
| 38 | 708 | 852 | 998 | 148 | 299 | 38 |
| 37 | 745 | 889 | 0,99035 | 184 | 336 | 37 |
| 36 | 781 | 925 | 071 | 220 | 371 | 36 |
| 35 | 817 | 960 | 106 | 255 | 406 | 35 |
| 34 | 852 | 995 | 140 | 289 | 440 | 34 |
| 33 | 886 | 0,99029 | 174 | 322 | 473 | 33 |
| 32 | 919 | 062 | 207 | 355 | 505 | 32 |
| 31 | 951 | 094 | 239 | 387 | 537 | 31 |
| 30 | 982 | 125 | 270 | 418 | 568 | 30 |
| 29 | 0,99013 | 155 | 300 | 448 | 598 | 29 |
| 28 | 043 | 185 | 330 | 477 | 627 | 28 |
| 27 | 072 | 214 | 359 | 506 | 655 | 27 |
| 26 | 099 | 241 | 386 | 533 | 682 | 26 |
| 25 | 126 | 268 | 413 | 559 | 708 | 25 |
| 24 | 152 | 293 | 438 | 584 | 733 | 24 |
| 23 | 177 | 318 | 462 | 608 | 757 | 23 |
| 22 | 201 | 342 | 486 | 632 | 780 | 22 |
| 21 | 223 | 364 | 508 | 654 | 802 | 21 |
| 20 | 244 | 385 | 529 | 675 | 823 | 20 |
| 19 | 264 | 404 | 548 | 694 | 843 | 19 |
| 18 | 283 | 423 | 567 | 713 | 862 | 18 |
| 17 | 301 | 441 | 585 | 731 | 880 | 17 |
| 16 | 318 | 458 | 602 | 748 | 897 | 16 |
| 15 | 334 | 474 | 618 | 764 | 913 | 15 |
| 14 | 349 | 489 | 633 | 779 | 927 | 14 |
| 13 | 362 | 502 | 646 | 792 | 940 | 13 |
| 12 | 374 | 514 | 658 | 804 | 952 | 12 |
| 11 | 386 | 525 | 669 | 815 | 963 | 11 |
| 10 | 396 | 534 | 678 | 824 | 973 | 10 |
| 9 | 404 | 542 | 685 | 831 | 981 | 9 |
| 8 | 411 | 549 | 692 | 838 | 988 | 8 |
| +7 | 0,99117 | 0,99555 | 0,99698 | 0,99844 | 0,99993 | +7 |
| 6 | 121 | 559 | 702 | 848 | 997 | 6 |
| 5 | 424 | 562 | 705 | 851 | 999 | 5 |
| 4 | 425 | 563 | 705 | 851 | 1,00000 | 4 |
| 3 | 426 | 563 | 705 | 850 | 0,99999 | 3 |
| 2 | 423 | 560 | 702 | 847 | 997 | 2 |
| 1 | 420 | 557 | 699 | 844 | 993 | 1 |
| 0 | 416 | 553 | 695 | 840 | 987 | 0 |
| -1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  | - |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  |  |  | 25 |

# Таблица III. Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора

# Таблица IV. Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показания металлического спиртомера и температуры раствора

# Таблица V. Множители для определения объема этилового спирта при 20° С, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора, в зависимости от температуры

# Таблица VI. Объем спирта при 20°С, содержащегося в 1 кг водно-спиртового раствора в зависимости от содержания спирта в растворе (в процентах (по объему) при температуре плюс 20° С)

# Таблица VII. Разведение этилового спирта до 50%-ной крепости (по объему) при 20°

# Таблица VIII. Свойства этанола

# Таблица IX. Плотность этанола при разных температурах

# Таблица X. Плотность водных растворов этанола при 20 °C

# Таблица XI. Показатель преломления водных растворов этанола при 20 °C

# Таблица XII. Поверхностное натяжение этанола

# Таблица XIII. Температура кипения этанола при давлениях ниже атмосферного

# Таблица XIV. Величина сжатия объема жидкости при смешении спирта с водой при температуре 20ºс

# Таблица XV. Потребность в воде для приготовления водно-спиртовой смеси при температуре 20(С (таблица Г.И. Фертмана)

# Таблица XVI. Содержание спирта в водно-спиртовых смесях по их удельному весу при 20°С